Úloha HPLC II / speciální detektory

- organizace laboratorního cvičení, jeho cíle a úkoly pro domácí (předchozí!) přípravu:

| Přibližné časové rozmezí | Pracovní náplň (a cíle výuky) | Předpokládané znalosti a úkoly pro domácí přípravu |
| --- | --- | --- |
| 9.00-10.00 | diskuse: detektory pro HPLC; jejich použití v analýze potravin; výběr vhodného detektoru ujasnění si znalostí z různých předmětů a jejich „pospojováním“ vytvoření „obecné“ strategie výběru vhodného detektoru pro konkrétní HPLC metodu | detektory používané (použitelné) v kombinaci s HPLC (s výjimkou MS detektorů); jejich principy; jejich rámcové porovnání z hlediska selektivity a citlivosti; detekovatelné látky (obecně i konkrétní příklady); faktory ovlivňující použitelnost jednotlivých detektorů |
| 10.00-11.00 | výklad: elektrochemická detekce v HPLC; typy detektorů; jejich základní principy a použití; detailnější princip amperometrické detekce; instrumentace; uplatnění v analýze potravin; klady a zápory tohoto způsobu detekce; vliv na ostatní součásti separačního systému | - - - |
| 11.00-11.30 | diskuse: citlivost kontra mez detekce (viz úkoly pro domácí přípravu) ujasnění si rozdílů mezi těmito dvěma pojmy/veličinami a jejich uplatněním při zajištění kvality analytických dat | vysvětlení (definice) pojmů „citlivost“ a „mez detekce“; uplatnění těchto veličin při vývoji analytických metod, při jejich validaci a při zajištění kvality analytických dat; vztah mezi těmito dvěma veličinami |
| 11.30-12.00 | popis provedeného experimentu (= vliv detekčních podmínek na citlivost a mez detekce při stanovení jednotlivých tokoferolů – detaily viz dále), předání výsledků tohoto experimentu studentům a ujasnění si způsobu vypracování protokolu (zpracování výsledků) | odvození pořadí eluce jednotlivých tokoferolů (při jejich separaci na reverzní stacionární fázi) |

- použité chromatografické podmínky:

- mobilní fáze: směs acetonitrilu (HPLC grade, Merck) a methanolu (HPLC grade, Merck) v objemovém poměru 1 : 1, obohacená LiClO4 (0,02 mol/l; p.a., Aldrich) a NaCl (0,005 mol/l; p.a., Lachema)

- průtok mobilní fáze: 1 ml/min; čerpadlo LCP 4020.31 v nekovovém provedení (Ecom Praha)

- kolona: o rozměrech 200 x 4,6 mm, plněná sorbentem Hypersil ODS o zrnitosti 5 (m (Hewlett Packard)

- teplota kolony: 28 (C; termostat chromatografických kolon LCO 101 (Ecom Praha)

- nástřik: 20 (l; nástřikový ventil Rheodyne 7725

- detekce: amperometrická; detektor HP 1049A (Hewlett Packard) v tříelektrodovém zapojení, s uhlíkovou měrnou a argentochloridovou referentní elektrodou; po každé analýze bylo provedeno elektrochemické čištění povrchu pracovní elektrody, při kterém byl na elektrody střídavě vkládán potenciál +1,5 V (0,5 s), -0,5 V (0,5 s) a detekční potenciál (0,2 s), celý cyklus byl opakován 5-krát

- zpracování signálu: univerzální chromatografická datastanice CSW 1.6 (DataApex ČR)

- konkrétní testované detekční podmínky v rámci provedeného experimentu:

| proudový rozsah | 500 (A | 0,5 (A |
| --- | --- | --- |
| potenciál (V) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

(při všech detekčních podmínkách byl nastřikován roztok obsahující zároveň α- a δ-tokoferol, každý v koncentraci 0,1 mg/100 ml methanolu)

- osnova protokolu a další pokyny pro jeho vypracování:

- hlavička: předmět, úloha, datum konání, zúčastnění studenti, …

- zadání úkolu: „Nají optimální detekční potenciál pro souběžné stanovení jednotlivých tokoferolů (v závislosti na účelu analýzy)“

- popis použité analytické metody

- popis provedeného experimentu

- naměřené a vypočtené výsledky:

- tabulky

- graf(y) (závislosti citlivosti a meze detekce na detekčním potenciálu a proudovém rozsahu, a to pro α- a δ-tokoferol)

- komentář získaných výsledků: jak se citlivost a mez detekce (pro α- a δ-tokoferol) mění v závislosti na proudovém rozsahu a detekčním potenciálu a vysvětlení těchto závislostí

- závěry: vhodné (optimální) detekční podmínky (= proudový rozsah a detekční potenciál) pro souběžné stanovení jednotlivých tokoferolů:

- při sledování změn obsahu tokoferolů během rafinace rostlinných olejů a

- při sledování příjmu jednotlivých tokoferolů celodenní dietou

(Své závěry doložte příslušnými fakty. Zároveň předpokládejte, že při přípravě vzorků olejů se přibližně 5 g oleje naváží do odměrné baňky o objemu 50 ml a olej se rozpustí v acetonu (a odměrná baňka se doplní po rysku týmž rozpouštědlem), a při přípravě vzorků homogenizátů celodenních diet se extrakt získaný z 25 g tohoto homogenizátu rozpustí v acetonu a vzniklý roztok se v odměrné baňce doplní na objem 25 ml.)

- seznam použité literatury