###### Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

###### 657 33  Brno,  Hybešova  254/16

KANALIZAČNÍ  ŘÁD

pro statutární město Brno, město Kuřim,

město Modřice, obce Česká a Želešice

platný

od 1.4.2005   do 31.12.2010

Vlastník :          Statutární město Brno,     Dominikánské nám.   196/1,  601 67  Brno

Provozovatel :  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33  Brno

Brno, 2005

Obsah :

| 1.0. |  | Titulní list |
| --- | --- | --- |
| 2.0. |  | Popis území |
| 2.1. |  | Charakteristika obce |
| 2.2. |  | Cíle kanalizačního řádu |
| 3.0. |  | Technický popis stokové sítě |
| 3.1. |  | Základní údaje o stokové síti města Brna |
| 3.1.1. |  | Druh kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu |
| 3.1.2. |  | Situování kmenových stok na stokové síti města Brna |
| 3.1.3. |  | Výčet dešťových odlehčovačů na stokové síti města Brna, jejich rozmístění a údaje o poměru ředění na přepadech do vodního recipientu |
| 3.2. |  | Základní údaje o stokové síti měst a obcí (provozované BVK a.s.) připojených na stokovou síť města Brna |
| 3.2.1. |  | Stoková síť města Kuřimi |
| 3.2.1.1. |  | Výčet dešťových odlehčovačů na stokové síti města Kuřimi, jejich rozmístění a údaje o poměru ředění na přepadech do vodního recipientu |
| 3.2.2. |  | Stoková síť města Modřice |
| 3.2.3. |  | Stoková síť obce Česká |
| 3.2.4. |  | Stoková síť obce Želešice |
| 3.3. |  | Důležité objekty na kanalizaci |
| 3.4. |  | Základní hydrologické údaje |
| 3.5. |  | Údaj o počtu obyvatel v obci a počtu obyvatel připojených na kanalizaci |
| 3.6. |  | Údaj o odběru vody na osobu a den, o počtu a délce kanalizačních přípojek |
| 3.7. |  | Města a obce připojené na stokovou síť města Brna (s jiným provozovatelem kanalizační sítě) |
| 3.8. |  | Stoková síť – výhledový stav |
| 4.0. |  | Údaje o čistírně odpadních vod, do které jsou odváděny odpadní a srážkové vody |
| 4.1. |  | Základní údaje |
| 4.1.1. |  | Povolení k nakládání s vodami a projektovaná kapacita čistírny odpadních vod |
| 4.1.2. |  | Současný stav čistírny odpadních vod |
| 4.1.3. |  | Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel |
| 4.1.4. |  | Způsob oddělení dešťových vod |
| 4.2. |  | Technický popis čistírny odpadních vod |
| 5.0. |  | Údaje o vodním recipientu |
| 6.0. |  | Seznam látek, které nejsou odpadními vodami |
| 7.0. |  | Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele |
| 7.1. |  | Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity |
| 8.0. |  | Způsob stanovení množství srážkových vod u odběratelů |
| 9.0. |  | Opatření při poruchách a haváriích kanalizace |
| 10.0. |  | Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění |
| 10.1. |  | Stanovení množství odpadních vod |
| 10.2. |  | Kontrola míry znečištění odpadních vod |
| 10.3. |  | Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod |
| 11.0. |  | Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu |
| 12.0. |  | Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu |
| 13.0. |  | Aktualizace kanalizačního řádu |

| Přílohy: |
| --- |
| 1. |  | Seznam tzv. významných producentů průmyslových odpadních vod podle jednotlivých kategorií výroby Pozn : dtto hlavní producenti odpadních vod mapové přílohy |
| 2. |  | Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění odpadních vod předávaných do kanalizační sítě provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. |
| 3. |  | Orientační hodnoty znečištění splaškových odpadních vod |
| 4. |  | Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod |
| 5. |  | Související normy a předpisy |
| 6. |  | Srovnávací bilance celkového potenciálního množství a jakosti odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod v Modřicích a nejvyššího přípustného znečištění těchto vod v souladu s limity kanalizačního řádu |
| 7. |  | Seznam producentů s možností vzniku havarijního znečištění |
| 8. 9. |  | Seznam předčisticích zařízení odběratelů Seznam měrných objektů |

- Titulní list

Působnost  tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Brna,  Kuřimi  a  Modřic,  obcí  Želešice  a  Česká  u  Brna.

Pro obce Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice  a Rozdrojovice  byly   stanoveny   nejvyšší   přípustné  hodnoty  znečištění  odpadních vod  předávaných  do  kanalizační  sítě provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s., (dále jen BVK a.s.)  uvedené  v  příloze  číslo 2  kanalizačního řádu.

Záznamy  o platnosti  kanalizačního řádu :

Schválen podle §14, odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím vodoprávního  úřadu  -  odboru  VLHZ  Magistrátu  města  Brna  vydaným  dne 24.2.2005  pod  číslem jednacím  VLHZ –  576/05-Te/Dr  na období   od 1.4.2005 do 31.12.2010

2.0. Popis území

2.1. Charakteristika obce

Město Brno, spolu s městy a obcemi napojenými na jeho kanalizační síť, je svým historickým vývojem, vyspělým průmyslem  a  rozvinutou  infrastrukturou  obslužných činností  v  terciární  sféře  předurčeno   k  roli  přirozeného  spádového  centra Jihomoravského kraje.

Vodovody  a  kanalizace   města    Brna se  v  minulosti   vyvíjely   odděleně   podle  okamžitých  potřeb a hospodářské situace města, přičemž výstavba kanalizační sítě reagovala vůči rozvoji zásobování vodou  s určitým zpožděním.

Výškové poměry a celková konfigurace odkanalizovaného území vytvářejí možnost potenciálního přetížení kmenových stok zejména v jejich spodních úsecích. Jedná se o situaci, kdy čistírna odpadních vod města Brna leží v Modřicích, tedy na jižním  rovinatém okraji města, zatímco stará zástavba i nová sídliště jsou rozmístěny na protilehlých okrajích v kopcovitém terénu a  zhruba  2/3   celkové  rozlohy  města  odvodňuje  tzv. jednotný systém.

Město Brno má přitom z hlediska odkanalizování ve srovnání s jinými velkými městy České republiky značnou nevýhodu v malé vodnosti potenciálních  recipientů odpadních vod – řek Svratky  a Svitavy.

Veřejná kanalizace tedy ovlivňuje čistotu vodních toků protékajících městem Brnem:

- přepadem smíšených ( ředěných )  odpadních vod při deštích přes dešťové oddělovače

- dešťovými stokami zaústěnými do toků

- zbytkovým   znečištěním  vypouštěných  vyčištěných  vod  z  čistírny  odpadních  vod    v Modřicích (dále jen ČOV Modřice)

Dopady jednotlivých jmenovaných vlivů se postupně eliminují:

- rekonstrukcí kmenových stok s vyšším stupněm retence odpadních vod (příp. v budoucnu uvažovanými speciálními objekty na kanalizační síti - dešťové zdrže, apod.)

- napojováním    rekonstruovaných  a  nově  budovaných  kanalizačních systémů v satelitních  obcích na kanalizační síť města Brna

- intenzifikací čištění městských odpadních vod v rekonstruované a rozšířené ČOV Modřice

Třebaže se hluboké politicko-ekonomické změny ve společnosti promítají do rozsáhlé restrukturalizace  tradičních  odvětví  výroby, v některých případech spojené s jejich postupným útlumem až zánikem, lze na druhé straně pozorovat prudký nárůst činností zejména v těch oblastech výroby a služeb dříve nedostatečně rozvíjených. Tyto rozsáhlé, a dosud neukončené procesy, mají za následek i výrazné změny v charakteru městských odpadních vod odváděných na ČOV Modřice, které však prozatím nelze jednoznačně interpretovat zejména z hlediska prognózy budoucího stavu. Naproti tomu lze, ve větší míře než dosud, očekávat růst významu sledování takových druhů znečištění v městských odpadních vodách jakými jsou obsah např. různých organických sloučenin, tzv. těžkých kovů a jejich sloučenin, apod. Dalším možným problémem by se v budoucnu mohla stát kontaminace stokové sítě sedimenty s vysokým obsahem nerozložitelných nebo obtížně rozložitelných látek ze skupiny tzv. nebezpečných a zvlášť nebezpečných   látek.     Naše   informace   o   tomto  jevu,  o mechanismech  jeho  vzniku,  dalšího  šíření a dopadech na jakost odpadních vod a průběh čistírenského procesu,  jsou přitom dosud zcela nedostatečné  a   úvahy  o  možnostech  a  způsobech jeho odstraňování,  včetně  identifikace jeho původců v zárodečném stádiu.

2.2. Cíle kanalizačního řádu

V minulých letech vzrostl počet okolních měst a obcí napojených do stokové sítě města Brna, čímž došlo k rozšíření brněnské  stokové  soustavy o další  napojené kanalizační  sítě. Tyto kroky, prohlubující regionální význam kanalizačního systému  města Brna (vč. jeho čistírenské koncovky), se zřetelným způsobem odrazily už při přípravě předchozího kanalizačního řádu, který v podobě jednotného dokumentu účelně, a to i do budoucna, spojil kanalizační řády měst a obcí, jejichž kanalizační systémy provozují BVK, a.s., a které by jinak musely být zpracovány odděleně a schvalovány v samostatné územní působnosti příslušnými vodoprávními úřady. Po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo  rozhodnuto, že :

- “Vodoprávní úřady okolních obcí s rozšířenou působností (MÚ Šlapanice a MÚ Kuřim) souhlasí s návrhem zpracování společného kanalizačního řádu města Brna a napojených obcí, které vlastní kanalizaci provozovanou BVK, a.s. Tento kanalizační řád bude schvalován MMB OVLHZ. Návrh společného kanalizačního řádu bude zaslán jednotlivým vodoprávním úřadům k připomínkování.”

- “Kanalizace dalších obcí napojených na kanalizační systém zaústěný do čistírny odpadních vod v Modřicích, které jsou provozovány jinými provozovateli, budou mít zpracovány vlastní kanalizační   řády  ve  vztahu  k předávacímu   místu  do  kanalizační  sítě  města Brna. Hodnoty na jednotlivých předávacích místech budou stanoveny v tomto společném kanalizačním řádu.“

Zákon   č.  274 / 2001 Sb., o  vodovodech  a   kanalizacích   ukládá   vlastníku kanalizace (zastoupenému provozní společností BVK a.s.) povinnost změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen (§ 14, odst.5 zákona č.274/2001 Sb. a  § 25 vyhlášky  MZe ČR č.  428/2001 Sb., ve   znění   pozdějších   úprav,  kterou  se  provádí  zákon o vodovodech a kanalizacích). Protože od 16.2.2005 je nakládání s vodami, spočívající v oprávnění vypouštět  odpadní  vody  z ČOV Modřice do vodního toku Svratky v Modřicích, v souvislosti s uvedením rekonstruované ČOV do trvalého provozu, upraveno zásadně novým způsobem (rozhodnutím odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24.1.2005  vydaným  pod č.j. JMK 41998/2004 OŽPZ-Mo  a citovaným v kapitole 4.1.1. kanalizačního řádu) vyplývá z toho povinnost přepracovat kanalizační řád v celém jeho rozsahu.

Náležitosti kanalizačního řádu stanovuje §24 vyhlášky MZe ČR čís. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav,  kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační    řád   města  Brna   je  součástí  vnitřně  logicky  provázaného souboru  dokumentů externího i interního charakteru upravujících činnosti spojené s provozem, užíváním a rozvojem  veřejných kanalizací na území města  Brna.

Vytváří právní podklad a zdroj pro její užívání, upravuje právní vztahy  mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a producenty odpadních vod, tak, aby byla umožněna co největší hospodárnost při odvádění odpadních vod při současném splnění  požadavků  zabezpečujících :

- jakost vodních toků a podzemních vod

- normální provoz čistírny odpadních vod

- maximální efektivnost a účinnost při čištění odpadních vod

- maximální využití kapacity stokové  sítě a ČOV Modřice

- maximální bezpečnost osob, pracujících v prostorách stokové sítě

3.0. Technický popis stokové sítě

V současnosti jsou na stokovou síť města Brna, odvádějící odpadní vody od obyvatel, průmyslu, občanské vybavenosti a zemědělství, do ČOV Modřice, napojena města a obce: Modřice, Kuřim, Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Česká, Moravské Knínice, Lipůvka, Podolí, Želešice, Ponětovice a  Rozdrojovice.

3.1. Základní údaje o stokové síti města Brna

3.1.1. Druh kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu

Vlivem značné členitosti terénu (výškový rozdíl cca 200 metrů), převládá u brněnské kanalizace gravitační způsob odvádění odpadních vod. Stoková síť města Brna je složena ze tří odvodňovacích systémů:

- V několika málo lokalitách na okraji města Brna jsou do místních recipientů odváděny pouze srážkové vody. Jedná se o zastaralý systém odvodnění, který má, v důsledku nedodržování provozních podmínek, negativní dopad na životní prostředí.

- Z doby největšího rozmachu výstavby města pochází jednotný systém, dnes pokrývající více než 2/3 celkové rozlohy města Brna. Odpadní vody odtékají hlavními sběrači na ČOV Modřice. Součástí stokového  systému jsou odlehčovací komory (dešťové oddělovače), ve kterých dochází, v době přívalových dešťů, k redukci odváděných odpadních vod, jejich přepadem do recipientu. Vzhledem k malé vodnosti obou recipientů - řek Svratky a Svitavy a kvůli zpřísňující se legislativě, je z hlediska vlivu na životní prostředí jednotný systém málo vhodný.

- V rámci budování rozsáhlých sídlištních satelitů se začíná ve větší míře zavádět systém oddílné kanalizace. Na některých lokalitách (charakteristické zejména pro starší zástavbu), kde se v současné době nachází pouze dešťová kanalizace, vzniká tento systém novou výstavbou splaškových stok. Tyto  stoky  slouží  k  převedení  splaškových vod z příslušných sídlištních aglomerací k ČOV Modřice.

Celková délka stok provozovaných BVK a.s. na území města Brna je 968 km (k 1.1.2004)

3.1.2. Situování kmenových stok na stokové síti města Brna

Páteř stokového systému města Brna je tvořena šesti základními kmenovými stokami, které jsou doplněné systémem  hlavních  splaškových  sběračů  stok.  Podél  dvou  hlavních  recipientů města Brna – Svratky a Svitavy jsou vedeny kmenové stoky jednotného systému  ”A” – ”E” a tyto doplňují  splaškové kmenové stoky  ”F”, ”AI”,  ”BI”, ”CI”,  ”FII”.

Jednotlivé kmenové stoky lze stručně charakterizovat takto:

A – pravobřežní svratecká,   jednotná,  o  délce   7,6  km  s  11 dešťovými oddělovači, vedoucí ze Starého  Brna  pod Modřice, kde přechází přímo na ČOV Modřice.

B – levobřežní   svratecká,  jednotná,  o délce  15  km  s  10  dešťovými   oddělovači,   vedoucí z  lokality   Osada (na  levém   břehu   Kníničské  přehrady)  podél  řeky Svratky  do  Komárova, kde se odklání ke Svitavě a  v prostoru křižovatky dálnic  D l a D 2  se napojuje na KS  ”D”.

C – (hist. ”Ponávka”),  jednotná, o délce 10 km se 6  dešťovými oddělovači, vedoucí z Řečkovic až po ulici Masnou v trase bývalého  koryta  potoku  Ponávka. Od ul. Masné se její trasa lomí a vede k řece Svitavě, kde se napojuje na  KS  ”D”.

D –  pravobřežní  svitavská, jednotná, o délce 7,3 km  s 12 dešťovými  oddělovači,  vedoucí z Cacovic do katastru Brněnských Ivanovic, kde cca 1 km nad soutokem  Svitavy se Svratkou přechází  na levý břeh Svitavy s napojením na KS  ”E”.

E – levobřežní svitavská,  jednotná, o délce  12 km  s 15 dešťovými oddělovači,  vedoucí  z  Obřan do ČOV Modřice.

F – ”slatinská”,  oddílná kanalizace, s délkou  splaškové části 9 km, vedoucí ze sídliště  Líšeň přes areál Zetoru a Slatinu k ”Švédským valům” a odtud podél Ivanovického potoka do ČOV Modřice. Dešťová část s délkou cca 4 km končí vyústěním do Ivanovického potoka.

AI – ”leskavský” sběrač,  splašková stoka s délkou 7 km,  vedoucí podél levého břehu potoka Leskavy z Bosonoh  ke  Svratce  v  k.ú.  Dolní Heršpice a dále ke kmenové stoce ”D”, s níž se společně napojuje na KS ”E”.

BI – ”štola pod Žlutým kopcem” - dnes jednotná, výhledově čistě splašková stoka vedoucí  z prostoru  křižovatky  ulic Rybářská – Poříčí ke  Kamenomlýnskému  jezu  na  řece Svratce a odtud pak dále až do oblasti Bystrce.

CI – ”kuřimský” sběrač – splašková stoka s délkou 8 km, vedoucí od čerpací stanice v Kuřimi  nejprve výtlačným   řadem   v  délce 2,5 km do prostoru nad  obcí  Česká a odtud gravitačně do údolí potoka Ponávky a  podél  něj  do Řečkovic,  kde  se  u  silničního podjezdu železniční tratě ČD na ul. Jandáskově napojuje na  KS ”C”.

F II – ”líšeňský” sběrač – splašková stoka s částečnou rezervou pro dešťové vody, v délce cca  15  km,   vedoucí   z   Mariánského   údolí   v    Líšni   podél   Zlatého    potoka  (Říčky) ke  Kobylnicím, odtud pak výtlačným řadem  cca 0,6  km   dlouhým do  prostoru  letiště Tuřany  a  dále  opět   gravitačně  na  Tuřanské   nám.  k   Tuřanskému   potoku  a  podél   něj  k  Ivanovickému   potoku pod  Chrlicemi, kde se napojuje na  KS  “F”.

3.1.3. Výčet dešťových odlehčovačů na stokové síti města Brna, jejich rozmístění a údaje o poměru ředění  na přepadech do vodního recipientu

| recipient | sběrač | označení | název | staničení v km | ředicí poměry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | projekt | skutečnost |  |
| Svratka | A | A 1 | Táborského nábřeží | 7,301 | 1 + 5 | 1 + 3,6 |  |
|  |  | A 2 | Vídeňská | 7,136 | 1 + 5 | 1 + 25 |  |
|  |  | A 3 | Renneská | 6,591 | 1 + 4 | 1 + 19 |  |
|  |  | A 4 | Železniční stavitelství | 6,269 | 1 + 3 | 1 + 49 |  |
|  |  | A 5 | Vodařská | 5,496 | 1 + 3 | 1 + 12 |  |
|  |  | A 6 | Kšírova | 4,658 | - | 1 + 57 |  |
|  |  | A 7 | Dufkovo nábřeží | 4,564 | 1 + 3 | 1 + 15 |  |
|  |  | A 8 | Sokolova - most | 4,029 | 1 + 3 | 1 + 2,2 |  |
|  |  | A 9 | Pod Sokolovou ulicí | 3,652 | 1 + 3 | 1 + 10 |  |
|  |  | A 10 | Přízřenice-pod jezem | 1,362 | 1 + 2 | 1 + 16 |  |
|  |  | A 11 | Modřice-naproti ČOV | 0,021 | 1 + 2 | 1 + 1,9 |  |
|  | B | B 1 | Veslařská-před shybkou | 11,212 | - | 1 + 1 |  |
|  |  | B 2 | Žabovřeská-u jezu | 11,157 | - | 1 + 92 |  |
|  |  | B 3 | Riviera | 9,732 | 1 + 15 | 1 + 40,7 |  |
|  |  | B 4 | Poříčí (u ROS a.s.) | 8,371 | 1 + 12 | - |  |
|  |  | B 5 | Poříčí - u lávky | 7,961 | 1 + 5 | 1 + 9,1 |  |
|  |  | B 6 | Poříčí–u pedagog.fakulty | 7,726 | 1 + 5 | 1 + 11 |  |
|  |  | B 7 | Uhelná - stará | 6,721 | 1 + 5 | 1 + 6,8 |  |
|  |  | B 8 | Uhelná - nová | 6,606 | - | 1 + 12 |  |
|  |  | B 9 | Jeneweinova-před shyb. | 5,661 |  |  |
|  |  | B 10 | Kšírova | 5,392 | 1 + 5 | 1 + 8,6 |  |
|  |  | Č 1 | pod pražskou radiálou |  |  |  |  |
|  |  | Č 2 | shybky pod jezem |  |  |  |  |
|  |  | Č 3 | pod bohunickou nemocnicí |  |  |  |  |
| Ponávka | C | C 1 | „Pařízkův mlýn“ - horní | 14,061 | 1 + 4 | 1 + 4,2 |  |
|  |  | C 2 | „Pařízkův mlýn“ - dolní | 14,031 | 1 + 4 | 1 + 12,5 |  |
|  |  | C 3 | „U Zamilovaného háje“ | 12,993 | - | - |  |
|  |  | C 4 | Dalimilova | 12,704 | 1 + 4 | 1 + 1,3 |  |
|  |  | C 5 | RN Červený mlýn | 10,676 | - | - |  |
|  |  | C 6 | Vlhká | 7,558 | - | 1 + 2 |  |
| Svitava | D | D 1 | Valchařská | 10,014 | 1 + 14 | 1 + 982 |  |
|  |  | D 2 | Tomkovo náměstí | 9,609 | 1 + 14 | 1 + 79 |  |
|  |  | D 3 | Bratří Mrštíků | 9,483 | - | 1 + 27 |  |
|  |  | D 4 | Gargulákova | 9,137 | 1 + 2,24 | 1 + 9,6 |  |
|  |  | D 5 | Dačického | 8,889 | 1 + 2,24 | 1 + 124 |  |
|  |  | D 6 | Mostecká | 8,646 | 1 + 12 | 1 + 27 |  |
|  |  | D 7 | Tkalcovská | 7,523 | - | 1 + 2 |  |
|  |  | D 8 | Radlas | 7,372 | - | 1 + 5,6 |  |
|  |  | D 9 | Mlýnská-u divadelního skladu | 6,571 | - | 1 + 18,6 |  |
| recipient | sběrač | označení | název | staničení v km | ředicí poměry |  |
|  |  |  |  |  | projekt | skutečnost |  |
| Svitava | D | D 10 | „vlárská dráha“ | - | - | - |  |
|  |  | D 11 | „Královka“ - Kaštanová | 3,419 | - | 1 + 4 |  |
|  |  | D 12 | „Královka“-„nad starou shybkou“ | 2,554 | mimo provoz |  |
| Svitava | E | E 1 | Břehová | 11,922 | 1 +4 | 1 + 8,4 |  |
|  |  | E 2 | Cacovice - shybka | 11,246 | 1 + 3 | 1 + 31 |  |
|  |  | E 3 | Cacovice - shybka | 11,188 | 1 + 3 | 1 + 415 |  |
|  |  | E 4 | Franzova - pod jezem | 10,113 | 1 + 3 | 1 + 4,13 |  |
|  |  | E 5 | Dolnopolní | 9,879 | 1 + 3 | 1 + 3,8 |  |
|  |  | E 6 | Baarovo nábřeží | 9,317 | 1 + 3 | 1 + 4 |  |
|  |  | E 7 | Zbrojovka | 8,974 | 1 + 3 | 1 + 2,76 |  |
|  |  | E 8 | Alstom Power-u vlečky | 7,211 | 1 + 3 | 1 + 7,4 |  |
|  |  | E 9 | Olomoucká-u vrátnice Alstom Power | 6,852 | 1 + 3 | 1 + 4,5 |  |
|  |  | E 10 | Hladíkova - Zvěřinova | 6,575 | 1 + 3 | 1 + 4,9 |  |
|  |  | E 11 | spojka | 6,285 | 1 + 3 | 1 + 5,98 |  |
|  |  | E 12 | proti mrazírnám Rovner | 5,786 | 1 + 3 | 1 + 129 |  |
|  |  | E 13 | Mírová | 5,151 | - | 1 + 4,87 |  |
|  |  | E 14 | "u přerovské dráhy" | 4,581 | - | 1 + 5,15 |  |
|  |  | E 15 | Kaštanová - most | 3,521 | - | 1+ 4 |  |

3.2. Základní údaje o stokové síti  měst a obcí (provozované BVK a.s.) připojených na stokovou síť města Brna

V minulých letech vzrostl počet měst a obcí připojených na stokovou síť města Brna, jejíž územní rozsah se tím zvýšil o příslušné napojené kanalizační  sítě. Jedná  se  převážně  o  území, která z důvodu výškové konfigurace terénu nelze na brněnskou kanalizaci napojit bez přečerpávání.

3.2.1 Stoková síť města Kuřimi

Na stokovou síť města Brna, je napojena kanalizace města Kuřimi, jejíž převážnou část provozují BVK a.s. V současné době je na jednotnou kanalizační  síť  připojena většina jejích obyvatel. Pouze  nová  výstavba  sídlišť  rodinných  domků  v lokalitě za sv. Jánem a objekty věznice a průmyslového areálu „Prefa“ jsou odkanalizovány oddílnou kanalizací.

Kostru kanalizačního systému tvoří tři hlavní sběrače – A, B, C:

- Sběračem A, včetně podružných stok, je odkanalizována celá východní a převážná většina jižní části města. V horním úseku sběrače je samostatnou stokou napojeno sídliště Podlesí a přes dešťový odlehčovač OK- 4A i  přilehlá  průmyslová  oblast.  Do  stoky A je přes rozdělovací šachty sběrače B v křižovatce ulic Havlíčkova – Legionářská odváděna část odpadních vod z horního úseku sběrače B. V křižovatce ulic Legionářská a Tyršova je napojena škrtící trať z dešťového odlehčovače  OK-3A. V  jižní části stoky A jsou napojeny odpadní vody ze staré zástavby v  lokalitě Podhoří.  Sběrač  A je před čerpací stanicí odlehčen  dešťovým oddělovačem  OK -2A do toku Kuřimky.

- Sběračem   B    a    příslušnými   uličními    stokami   je   odkanalizována     západní    část   města.

-    Sběrač C   odvádí odpadní vody  ze západní  část  města a je odlehčován dešťovými odlehčovači OK-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2C v ulici Svatopluka Čecha a OK-1C v ulici Jiráskova do Lučního potoka.

Kanalizační  síť  města  Kuřimi   je  zaústěna  do   vysokotlaké   čerpací  stanice. Odpadní  vody  přitékající do čerpací stanice jsou předčišťovány (hrubé a jemné česle, vertikální lapák písku), případně jsou akumulovány v retenční nádrži. Čerpací stanice přečerpává odpadní vodu dvěma výtlačnými řady do terénního sedla mezi obcemi Kuřim a Česká. Odtud  je  odpadní  voda  gravitačně    odváděna     do  údolí   toku  Ponávky   a  následně   zaústěna  do   kmenové  stoky „C“  v  Brně - Řečkovicích.

3.2.1.1. Výčet dešťových odlehčovačů na stokové síti města Kuřimi, jejich rozmístění a údaje o poměru ředění  na přepadech do vodního recipientu

| recipient | sběrač | označení | název | ředicí poměry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | projekt | skutečnost |
| Kuřimka | A | 2A | ul. Křížkovského | 1 + 4 | 1 + 34,5 |
|  |  | 3A | ul. Tyršova | 1 + 4 | 1 + 19 |
|  |  | 4A | Pod Zárubou | 1 + 4 | 1 + 48 |
| Luční potok | C | 1C | U rybníka | 1 + 4 | 1 + 14,6 |
|  |  | 2C | ul. Sv. Čecha | 1 + 4 | 1 + 160 |

3.2.2.Stoková síť města Modřice

Převážnou část kanalizace v obci provozují BVK a.s.

- Sběrač   A     tvoří   páteřní   stoku   jednotné   kanalizace  s  pěti   čerpacími  stanicemi v ul.Brněnská, ul. Hybešova, Prusinovského, Dobrovského, Pavlovského, Chrlická. Ve staré zástavbě je jednotná kanalizace s dešťovým odlehčovačem, lapákem písku a shybkou.

3.2.3.Stoková síť obce Česká

BVK a.s., provozují pouze část stávajících kanalizací, odlehčovací komoru, a čerpací stanici s výtlačným řadem.

- Stoka A, je přes odlehčovací komoru zaústěna do sběrače C1. Do stoky A jsou zaústěny vedlejší kanalizace ze staré zástavby a výtlačný řad z čerpací stanice pro odkanalizování nových obytných souborů.

- Podružné  stoky  B a C tvoří   zbytek kanalizační sítě, který  je samostatně napojen  na  sběrač CI.

3.2.4. Stoková síť obce Želešice

Systém odkanalizování obce je oddílný. BVK a.s. provozují pouze splaškovou kanalizaci obce. Dešťová kanalizace je zaústěna do potoka Bobravy.

- Sběrač  A   tvoří   páteřní   stoku   splaškové   kanalizace   v   ulicích   Petra   Bezruče a  ul. 24. dubna, do které jsou  zaústěny vedlejší, podružné stoky. Splaškové vody jsou odváděny převážně gravitačními   stokami   do   kanalizace   v   obci   Modřice. Vzhledem  ke  konfiguraci  terénu jsou na sběrači A umístěny tři čerpací stanice,včetně výtlačných řadů.

3.3. Důležité objekty na kanalizaci

Celkový rozsah objektů, tvořících buď součást kanalizační sítě města Brna a připojených měst a obcí a nebo s touto sítí souvisejících můžeme charakterizovat  jejich stručným výčtem:

a)   čerpací stanice ….……………….      23 ks

| lokalita | počet čerpadel | čerpaný průtok l/s) | výtlačné potrubí (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loosova | 3 | 8,0 | DN100 | 162 |
| Jižní centrum | 2 | 12,0 | DN100 | 8 |
| Přístaviště | 2 | 25,0 | DN100 | 115 |
| Rakovec | 2 | 10,0 | DN125 | 202 |
| Kníničky | 2 | 14,0 | DN150 | 150 |
| Soběšice 1 | 2 | 19,0 | DN150 | 595 |
| Soběšice 2 | 2 | 19,0 | DN150 | 197 |
| Soběšice 3 | 2 | 18,4 | DN100 | 239 |
| Soběšice 4 | 2 | 19,0 | DN150 | 250 |
| Útěchov 1 | 2 | 7,0 | DN100 | 517 |
| Útěchov 2 | 2 | 7,0 | DN100 | 114 |
| Ořešín 1 | 1 | 27,0 | DN100 | 73 |
| Ořešín 2 | 1 | 27,0 | DN100 | 167 |
| Modřice 1 | 4 | 34,0 | DN100 | 5 |
| Modřice 2 | 4 | 34,0 | DN100 | 5 |
| Modřice 3 | 2 | 30,0 | DN100 | 6 |
| Modřice 4 | 2 | 30,0 | DN100 | 7 |
| Modřice 5 | 2 | 18,5 | DN100 | 7 |
| Česká | 2 | 3,8 | DN80 | 191 |
| Kuřim | 3 | 280,0 | DN300, DN400 | 2969 |
| Želešice 1 | 2 | 14,0 | DN160 | 1221 |
| Želešice 2 | 2 | 14,0 | DN160 | 206 |
| Želešice3 | 2 | 14,0 | DN160 | 76 |

b)   shybky ……………………………..      12 ks

| lokalita | profil (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- |
| Bystrc (staré) | 2 x DN250 | 62,00 |
| Bystrc-u lávky | 2 x DN400 | 54,10 |
| Jundrov-u „Piavy“ | DN250, DN1420 | 83,00 |
| Kamenný mlýn | DN250, DN400 | 109,00 |
| lokalita | profil (mm) | délka (m) |
| Riviera | DN300, DN500 | 75,00 |
| Cacovice | DN400 | 42,50 |
| Královka (staré ) (nové) | DN800, DN1000 DN1000, 2 x DN1400 | 40,00 44,80 |
| Jeneweinova (staré) (nové) | 2 x DN1000 2 x DN1100/2350 | 49,75 |
| Heršpice | 2 x DN800, DN1000 | 99,75 |
| Kamenomlýnská | 2 x DN800 | 70,00 |
| Máchalova | 2 x DN200 | 15,85 |
| Údolí oddechu | DN250, DN300 | 32,60 |

d)   retenční nádrže      ………………       6 ks

| lokalita | objem nádrže (m3) |
| --- | --- |
| Řečkovice – Podhájí | 355 254¹) |
| Cimburkova | 26 000 |
| Komín | 200 000 |
| Bystrc –Žebětín | 1 687 |
| Trnkova | 9 100 |
| Černovické terasy | 116 700 22 400 |

¹) BVK a.s. neprovozují

e)   vstupní šachty …………………….17 958 ks

f)  měrné objekty ……………………..       13 ks

V zájmu platné legislativy se v oprávněných případech  postupně podle možností jednotlivých producentů odpadních vod budují měrné objekty na kanalizačních přípojkách.
Přehled měrných objektů je uveden v příloze 9 kanalizačního řádu

Podrobná  evidence  výše  uvedeného majetku je vedena u provozovatele kanalizace - BVK a.s.

3.4. Základní hydrologické údaje

Pro  stanovení   návrhových   parametrů   při   dimenzování  stok  je  nutno uvažovat na odkanalizovaném území města  s intenzitou návrhového deště (Truplovy hodnoty):

- oddílná kanalizace   i =129 l.s-1.ha-1….. pro periodicitu n = 1

- jednotná kanalizace i =161 l.s-1.ha-1….. pro periodicitu n = 0,5

Dle zpracovaného generelu odvodnění je hodnota průměrného odtokového součinitele v rozmezí ( = 0,26 – 0,33.

3.5.  Údaj   o  počtu   obyvatel  v   obci  a  počtu  obyvatel   připojených   na   kanalizaci

- počet obyvatel v oblasti brněnské kanalizační sítě ……………...396 340

- z toho počet obyvatel připojených na kanalizaci ………………  386 500

3.6. Údaj  o  odběru  vody  na  osobu  a  den,  o  počtu  a  délce  kanalizačních  přípojek

- specifická potřeba vody ………………..  120 l/os.den

(uvedeno na základě trendu uplynulého období)

- počet a délka kanalizačních přípojek……. cca 44 600 ks / 512 800 m

3.7.  Města  a obce připojené na stokovou síť města Brna (s jiným provozovatelem kanalizační sítě )

V současnosti  jsou  na  stokovou  síť města  Brna, odvádějící odpadní  vody na čistírnu  odpadních  vod v  Modřicích napojeny obce Šlapanice,  Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvka, Podolí  u Brna, Ponětovice  a  Rozdrojovice. Ročně je z těchto lokalit odváděno cca 600 000 m3 odpadních vod.

3.8.   Stoková síť – výhledový stav

Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě jsou nezbytné pro zachování základních funkcí města. Dostatečná kapacita a dobrý stavební stav kanalizační sítě jsou rovněž základním předpokladem dalšího rozvoje města. Dále podmiňují reálnost nové výstavby podle Územního plánu města Brna (dále ÚPmB)  v souvislosti se zvyšujícími se nároky na  kvalitu životního  prostředí.

Priority rekonstrukce a dostavby základního systému kanalizační sítě, podmiňující rozvoj města byly řešeny v ÚPmB, kdy byly rovněž vytipovány i nejproblematičtější části místní sítě pro  napojení  stávající   i   navrhované   zástavby   podle   ÚPmB.    Návrh    prioritních     investic   do    kmenových

a hlavních stok k realizaci záměru ÚPmB byl zpracován ve ”Vybraných problémech územního rozvoje města Brna” a následně byly  v  materiálu ”Priority kanalizační  sítě z hlediska  Územního  plánu města  Brna”  rozpracovány  zásady  pro jejich stanovení.

Na území města Brně se postupně buduje systém oddílných kanalizací ve staré zástavbě městské části Brno-Líšeň, v Žebětíně, Soběšicích, Ivanovicích u  Brna, Holáskách, Tuřanech a Slatině s využitím prostředků s fondů ISPA.  V souvislosti s výstavbou Jižního centra je plánováno pokračování kmenové stoky ”B I” od   ul.  Poříčí    přes   oblast  ”Morávka - centrum”    ke    KS    ”A I”   v   Dolních   Heršpicích a neopomenutelnou součástí je i pokračování dostavby rozestavěných   rekonstrukcí  kmenových stok ”D”  a  ”E I” včetně výstavby retenčních nádrží.

Rovněž   se   plánuje    napojení    obce   Lelekovice    na   sběrač  ”C I” , oblasti  Šlapanicka na KS

”F II” a  Moravan na KS ”A”.

V centru města se postupně realizuje výstavba a odkanalizování centra v rámci výstavby kolektorů v lokalitách nám. Svobody, Zelný trh, ad.

V okrajových částech oblasti odkanalizované do stokové sítě města Brna probíhá výstavba nových obytných souborů vyžadující zřízení nových čerpacích stanic.

I plánované odkanalizování pravého břehu Kníničské přehrady si vyžádá vybudování potřebných čerpacích stanic na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

4.0. Údaje o čistírně odpadních vod,  do které  jsou  odváděny  odpadní  a  srážkové  vody

4.1. Základní údaje

4.1.1. Povolení k nakládání s vodami a projektovaná kapacita čistírny odpadních vod

Rekonstrukce  ČOV  zahájená  v  roce 2000  a  zahrnující   všechny  technologické celky, byla ukončena roku   2003. Na   ni  pak  bezprostředně   navázal   jednoletý   zkušební  provoz. Do trvalého provozu byla zrekonstruovaná ČOV uvedena 1.1.2005.

# Zrekonstruovaná   ČOV  musí plnit podmínky pro nakládání s vodami stanovené rozhodnutím vydaným dne 24.1.2005 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 41998/2004 OŽPZ-Mo s dobou platnosti do 31.12.2010.

Maximální množství vypouštěných odpadních vod (pro 515 000 EO)

# Q prům. 	=   1580 l/s

# Q max.  	=   4222 l/s

# Q max. 	=   5127 tis. m3/měsíc

# Q bil. 	=  61520 tis. m3/rok

Maximální hodnoty (m)

BSK5  = 30 mg/l                               CHSKCr = 125 mg/l                                 NL = 40 mg/l

Pcelk  = 3 mg/l                                    Ncelk = 20 mg/l

Přípustné hodnoty (p)

BSK5 = 15 mg/l                                CHSKCr = 75 mg/l                                   NL = 20 mg/l

Průměrné hodnoty

Pcelk = 1 mg/l                                     Ncelk = 10 mg/l

Maximální bilanční hodnoty

BSK5 = 923 t/rok                              CHSKCr = 4614 t/rok                               NL = 1230 t/rok

Pcelk  = 62 t/rok                                  Ncelk = 615 t/rok

Maximální hodnoty (m) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut odebraného kdykoliv v kontrolovaném období a nepřekročitelné v žádném z těchto vzorků.

Přípustné hodnoty (p) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin, které mohou být překročeny nejvýše u 5 z 52 vzorků předepsaných jako minimální počet vzorků odebraných v průběhu jednoho kalendářního roku.

Průměrné hodnoty  - maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení, které jsou aritmetickými průměry koncentrací souboru tvořeného minimálně 52 směsnými vzorky získanými sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebraných během 24 hodin ve 2 hodinových intervalech a nesmí být překročeny.

Maximální bilanční hodnoty – sestavené jako součin maximálních přípustných, resp. maximálních průměrných hodnot zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení a jejich maximálního ročního bilančního množství.

Tab. 4.1.1.

| Ukazatel znečištění | Návrhové (projektové) údaje¹) |
| --- | --- |
| Název | Rozměr jednotky | Přítok | Odtok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Množství odpadních vod | - | 137 000²) m3/den | 61 520 tis.m3/rok |
| BSK5 | mg / l | 225 | p=15 | m=30 |
|  | t / rok | 11 242 | 923 |
| CHSKCr | mg / l | 461 | p=75 | m=125 |
|  | t / rok | 23 076 | 4 614 |
| NL | mg / l | 277 | p=20 | m=40 |
|  | t / rok | 13 859 | 1 230 |
| N-NH4 | mg / l | 20,9 | p=5 | m=10 |
|  |  |  | p(z)=15 | m(z)=30 |
|  | t / rok | 1 048 | 308 |
| N anorg | mg / l | - | p=15 | m=20 |
|  |  |  | m(z)=25 | m(z)=40 |
|  | t / rok | - | 923 |
| N celk | mg / l | 41 | prům=10 | - |
|  | t / rok | 2 044 | 615 |
| P celk | mg / l | 7,1 | prům.=1,0 | - |
|  |  |  | p=1,5 | m=3 |
|  | t / rok | 354 | 62 |

Vysvětlivky

p   =  přípustná  hodnota  koncentrací   pro   rozbory  směsných  vzorků   vypouštěných   odpadních  vod,  přičemž se  jedná  o  dvacetičtyřhodinové  směsné  vzorky, získané  sléváním  objemů 12 dílčích  vzorků úměrných  průtokům vody v intervalu maximálně 2 hodin

m  =  maximálně  přípustná  hodnota  koncentrací pro  rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

z   =   hodnoty  platí pro  období,  ve  kterém  je  teplota odpadní  vody  v odtoku  z  biologického  stupně  nižší  než   12° C.

prům. =  aritmetický průměr koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců

¹) Limity na odtoku jsou garantovány Smlouvou o dílo se zhotovitelem, tak, aby čistírna současně splňovala požadavky vodoprávního rozhodnutí platného v době uzavírání kontraktu (VLHZ – 3550/99 – Háj/Ad ve znění VLHZ – 5759/02 – Te/Ko) a Nařízení Rady 91/271/EEC z 21.5.1991 pro tzv. citlivá území

²) Celkový návrhový denní průtok (stanoveno jako 85 percentil denních průtoků)

4.1.2. Současný stav čistírny odpadních vod

tab. 4.1.2.

| Ukazatele | Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod | Průměrné množství a znečištění odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Název | Rozměr jednotky | ČOV - odtok | ČOV – přítok | ČOV - odtok | ČOV - přítok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Množství odpadních vod | - | 61 520 tis. m3 / r | 137 000²) m3/den | 33 544 tis. m3 / r | 33 544 tis. m3 / r |
| BSK5 | mg/l | 15 | 225 | 8,8 | 221,0 |
|  | t/r | 923 | 11 242 | 295 | 7 413 |
| CHSK | mg/l | 75 | 461 | 32,7 | 452,0 |
|  | t/r | 4 614 | 23 076 | 1 097 | 15 162 |
| NL | mg/l | 20 | 277 | 12,5 | 256,0 |
|  | t/r | 1 230 | 13 859 | 420 | 8 587 |
| N-NH4 ¹) | mg/l | - | 20,9 | 1,5 | 34,3 |
|  | t/r | - | 1 048 | 50 | 1 136 |
| N anorg ¹) | mg/l | - | - | 12,3 | 34,7 |
|  | t/r | - | - | 408 | 1 150 |
| Nc ¹) | mg/l | 10 | 41 | 14,0 | 50,3 |
|  | t/r | 615 | 2 044 | 464 | 1 666 |
| Pc | mg/l | 1 | 7,1 | 0,63 | 7,5 |
|  | t/r | 62 | 354 | 21 | 252 |

Vysvětlivky  k tabulce  4.1.2.

sloupec  3

nejvyšší   přípustné   množství  a  znečištění  odpadních  vod  vypouštěných  z  ČOV  Modřice dle rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. JMK 41998/2004 OŽPZ-Mo vydaném Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 24.1.2005

sloupec 4

nejvyšší  přípustné znečištění odpadních vod přitékajících na  ČOV  Modřice (návrhové údaje)

sloupec 5

průměrné  množství  a  znečištění  odpadních  vod  odtékajících  z ČOV  Modřice ( v letech 1998 – 2004 )

sloupec 6

průměrné  množství  a znečištění  odpadních  vod přitékajících  na ČOV Modřice ( v letech 1998 – 2004 )

¹) průměrné znečištění  odpadních  vod  odtékajících  a  přitékajících  na ČOV   Modřice  je  pro  ukazatel

N-NH4,   Nanorg  a  Nc uvedeno pouze za rok 2004

²) celkový návrhový denní průtok (stanovený jako 85 percentil denních průtoků)

4.1.3. Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel

- počet připojených fyzických obyvatel………….386 500

- počet připojených ekvivalentních obyvatel…….338 500 (60gBSK5/obyv./den)

4.1.4. Způsob oddělení dešťových vod

# Na  vstupu do čistírny je   stavidlová   komora  umožňující odvádění části balastních vod do dešťové  zdrže  o  objemu   10 700 m3.

4.2. Technický popis čistírny odpadních vod

# Odpadní vody jsou přiváděny na ČOV  třemi vstupy :

A -   západní  část

E -   sever a střed

F -   východní část odvodňovaného území

# Mechanická část

# Hrubé   mechanické   předčištění    má   4   lapáky   štěrku   vyklízené  drapákem  a jemné česle FONTANA s průlinami 6 mm se zhutněním a  praním shrabků. Dále následuje  6 drah provzdušňovaných   lapáků   písku   se   zachycováním   tuků na principu flotace.  Písek  se   těží   čerpadly do   objektu  pračky   písku   a   vyflotovaný   tuk se  jímá  v separačním  zařízení.   V  přívodním   žlabu   je za česlovnou  zabudován měřící profil  průtokoměru  přítoku na ČOV a automatický  vzorkovač.  Sběrač “F” má samostatnou  čerpací stanici, kde je instalováno dvoumístné  stáčecí a vzorkovací zařízení pro dovážené odpadní vody. Hlavní čerpací  stanice surové odpadní vody je vybavena  čtyřmi šnekovými čerpadly  o  výkonu 1,4 m3/s.

# Vlastní mechanický stupeň tvoří 6 ks kruhových usazovacích nádrží  typu DORR  každá o průměru 35 m. Čtyři  nádrže  jsou v provozu  neustále  a  dvě  se připojují  za dešťových průtoků. Primární kal ze dna  nádrží se  přečerpává na  předzahuštění. Denní množství kalu  se řídí   automaticky.

# Biologie

Na vstupu do aktivace je  mezičerpací stanice  osazená čtyřmi ponornými čerpadly o výkonu 1,4 m3/s.  Aktivační   nádrže    jsou    rozděleny   do   dvou   souběžných   linek,  z   nichž  každá má   dvě    větve;

celek představuje 4  kompletní  aktivační  systémy s jemnobublinnou aerací  pro  eliminaci organického znečištění, fosforu   a   dusíku.   Je   použit   modifikovaný   systém    předřazené    denitrifikace a  defosfatace.   Celkový   objem  nádrží  je  110 300  m3. Koncentrace   kalu  v aktivačních  nádržích  je

3 – 3,5 g/l. Za aktivací je 6 ks  dosazovacích nádrží  o průměru  50 m.  Vratný kal   z  usazovacích nádrží  představuje 80 – 120 %  přítokového množství. Přebytečný  kal se přivádí  na  předzahuštění. Pro zvýšení  efektu  odstranění fosforu, zvláště v zimním období je aktivace  vybavena stanicemi pro jeho simultánní  srážení železitou solí.  Dmýchárna je  vybavena  4 ks  dmýchadel  HV Turbo o výkonu  24 000 m3/hod. Odtokový    objekt    je    vybaven    čerpací     stanicí    biologicky   vyčištěné   vody , měřičem     průtoku

a vzorkovacím automatem a navazuje  na  výpustní objekt  do řeky Svratky.  Surová,  biologicky vyčištěná voda, je   po   úpravě   využívána    v    systému   užitkové vody.   Vzhledem k značné  výšce  aktivačních a dosazovacích  nádrží  nad  terénem  není  zapotřebí  povodňové  čerpací  stanice.

# Kalová linka

Primární surový kal  je přiváděn  do gravitační zahušťovací nádrže a je dále  smíchán s flotačně zahuštěným biologickým kalem  a odtud  je dávkován   automaticky do  vyhnívacích komor. Kal se  stabilizuje ve čtyřech promíchávaných a vytápěných  komorách při teplotě  37 º C  mezofilním procesem  při 45 % ní  eliminaci   organické   hmoty.   Bioplyn  se  spaluje   v   kogeneračních   jednotkách   2 x   450  kW

a odpadním teplem  se vyhřívá sušárna  kalu a  vyhnívací  komory.  Stabilizovaný kal  o sušině 2,5 % se suší v sušící lince na  92 % sušiny  a  pak se  odváží na spalování,  případně na aplikaci do průmyslových kompostů.   Pokud se kal  pouze odvodňuje, pak se  hygienizuje přídavkem práškového vápna, tak, aby vyhověl  hygienickým předpisům.

Výhledový stav

Zrekonstruovaná ČOV je nyní schopna odstraňovat znečištění tak jak požaduje legislativa v souvislosti se vstupem České republiky do  EU. V horizontu příštích desetiletí k posílení dočištění v III. stupni buď biologickými  filtry , nebo  využitím  chemického čiření.

5.0. Údaje o vodním recipientu

-   Název  a  číslo  hydrologického  pořadí  toku : Svratka

4 – 15 – 03 – 001

-   Identifikační číslo vypouštění : 511 741

-   Kategorie vodního toku : V.

-   Průtokové   poměry  :  Q 355     =   2,89  m3 / s

-   Jakost vody v recipientu  nad  místem  vypouštění  z ČOV :

| BSK 5 | = | 3,30 | mg/l, |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | = | 18,00 | mg/l, |
| NL | = | 10,00 | mg/l, |
| N-NH4 | = | 0,40 | mg/l, |
| Pc | = | 0,34 | mg/l, |

- Seznam látek,  které  nejsou  odpadními  vodami

Do stokové sítě (tj. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Organohalogenové  sloučeniny  a  látky, které  mohou  tvořit  takové sloučeniny ve vodním  prostředí,

- organofosforové sloučeniny,

- organocínové sloučeniny,

- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,

- rtuť a její sloučeniny,

- kadmium a jeho sloučeniny,

- persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

- persistentní  syntetické  látky, které  se  mohou  vznášet,  zůstávat  v suspenzi  nebo klesnout  ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Metaloidy,  kovy  a  jejich   sloučeniny   (  zinek,  měď,  nikl,  chrom,  olovo,  selen,  arzen,  antimon,

molybden,  titan,  cín,  baryum,  berylium,  bor,  uran,  vanad,  kobalt,  thalium,  telur,  stříbro),

- biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,

- látky, které mají škodlivý  účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z  vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,

- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma  těch, jež jsou  biologicky  neškodné  nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,

- elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,

- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,

- fluoridy,

- látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany,

- kyanidy.

- další, nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

- Radioaktivní, infekční  a  jiné,  ohrožující  zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů  stokové  sítě, popřípadě  obyvatelstva ,  nebo způsobující nadměrný  zápach,

- narušující  materiál  stokové  sítě, nebo  čistírny  odpadních vod,

- způsobující provozní závady, nebo  poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,

- hořlavé, výbušné,  popř. látky,  které  smísením  se  vzduchem,  vodou,  nebo  jinými  látkami, které se mohou   v   kanalizaci   vyskytovat,  tvoří  nebezpečné  směsi  a  to i v těch  případech, kdy se jedná o látky jinak  nezávadné,

- trvale měnící barevný vzhled  vyčištěné odpadní vody,

- pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady,

g)   jedy, omamné látky a žíraviny.

Dále nesmí do jednotné, nebo oddílné  kanalizace  vniknout :

- Soli použité v období zimní údržby  komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období   1200 mg/l, vyjádřeném jako obsah  RAS  ( rozpustné anorganické soli).

- Pevné látky, organického i anorganického původu v  množství  přesahujícím 200 mg/l, vyjádřeném jako obsah NL ( nerozpuštěné  látky ).

- Ropa  a  ropné látky v množství přesahujícím  5 mg/l ( vyjádřeném jako  obsah NEL – nepolární extrahovatelné látky) u dešťové kanalizace bez čistírny odpadních vod, nebo  10  mg/l  u jednotné nebo  oddílné  splaškové  kanalizace  s  čistírnou  odpadních  vod.

Tato  množství se zjišťují  těsně před vstupem  do  stokové sítě.

Do dešťové kanalizace  nesmějí  být  vypouštěny  odpadní  vody, a to ani  po  předčištění  v čistírně  odpadních   vod

- Stanovení   nejvyšší    přípustné    míry    znečištění    průmyslových   odpadních    vod       vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele

Kanalizační   řád,   kromě  povolených  hodnot  zbytkového  znečištění  odpadních  vod   vypouštěných do stokové sítě uvedených pro jednotlivé jeho ukazatele v následujících tabulkách a seznamu látek, které nejsou odpadními vodami (viz kapitola 6.0. kanalizačního řádu) nestanovuje žádná další zvláštní omezení. Pro velký počet jednotlivých producentů splaškových a průmyslových odpadních vod napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu města Brna není možné stanovit celkovou bilanci zatížení ČOV (skutečnou a potenciální) jako kompletní výčet podílů připadajících na všechny tyto producenty.

Pro    stanovení    nejvyšší    přípustné    míry    znečištění    průmyslových   odpadních  vod   odtékajících

z jednotlivých napojených nemovitostí do kanalizace pro veřejnou potřebu byl použit postup spočívající v rozdělení celkového objemu odpadních vod na souhrnné a jednotlivé podíly připadající na :

- producenty splaškových odpadních vod)

Pro stanovení celkové bilance znečištění odpadních vod (viz příloha 7 kanalizačního řádu) a zajištění věcné náplně požadované zákonem o vodovodech a kanalizacích pro smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací se zavádějí hodnoty (orientační, indikativní) koncentrace vypouštěného znečištění uvedené  v  příloze  4  kanalizačního  řádu.

- producenty průmyslových odpadních vod) , kteří jednotlivě neovlivňují významnou měrou kvalitu odpadních vod ve stokové síti - tzv. ostatní producenti

Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v tabulkách 7.0.3., 7.0.4. a 7.0.5.

-     producenty průmyslových odpadních vod2)  ,  kteří jednotlivě ovlivňují významnou měrou skutečnou nebo potenciální kvalitu odpadních vod ve stokové síti - tzv. významní producenti

Tito producenti průmyslových odpadních vod jsou jmenovitě uvedeni v kanalizačním řádu (viz příloha 1) a byli rozděleni do tří základních kategorií :

- potravinářský průmysl

- strojírenský a elektrotechnický průmysl

pozn.: zahrnuje i další činnosti s obdobným charakterem odpadních vod (např. dopravně-obslužné činnosti)

- chemický a farmaceutický průmysl

pozn.: zahrnuje i textilní průmysl

Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené :

- v tabulkách 7.0.1., 7.0.4. a 7.0.5 souhrnně v  jednotlivých kategoriích tzv. významných producentů průmyslových odpadních vod

- v tabulkách 7.0.2., 7.0.4. a 7.0.5. individuálně pro část tzv. významných producentů s vyšší mírou znečištění než určují souhrnné limity v jednotlivých kategoriích

Limitní  hodnoty  předepsané  pro  jednotlivé  ukazatele  znečištění  definují rozsah  povoleného nakládání  s vodami  při  jejich  vypouštění  do kanalizace pro veřejnou potřebu a  jsou pro  výše  uvedené  okruhy  producentů  přehledně  shrnuty  v následujících  tabulkách.

Tyto limitní hodnoty jsou pro jednotlivé ukazatele znečištění uvedeny pod označením:

- průměrné (prům.) – porovnávané s výsledky rozboru dvacetičtyřhodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků    vypouštěných    odpadních    vod    odebíraných   v    intervalu    2  hodin, příp. osmihodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných odpadních   vod   odebíraných   v   intervalu   nejdéle   1   hodiny   u   producentů s jednosměnným provozem.

- maximální (max.) – porovnávané s výsledky rozboru dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu 15 minut, příp. tzv. prostého (okamžitého) vzorku získaného jednorázovým odběrem vypouštěných odpadních vod v případech, kdy způsob jejich vypouštění neumožňuje odběr dvouhodinového vzorku.

Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

Pozn. :  Vysvětlující  poznámky  u  jednotlivých  tabulek  jsou  jejich  nedílnou  součástí.

### Tab. 7.0.1  Limitní   hodnoty   znečištění   průmyslových   odpadních  vod   vypouštěných

### do kanalizace pro veřejnou potřebu tzv. významnými  producenty se   souhrnně

### stanoveným limitem *)

| Výrobní | BSK5 | CHSKCr | NL | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kategorie | Prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. |
| číslo | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 1. | 800 | 1600 | 2000 | 4000 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 2. | 200 | 400 | 500 | 1000 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |
| 3. | 200 | 400 | 500 | 1000 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |

Tabulka  7.0.4  je  nedílnou  součástí  tab.  7.0.1

| *) |  | V případech, kdy vypouštění odpadních ( průmyslových) vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je upraveno platným vodoprávním povolením platí hodnoty předepsané tímto rozhodnutím. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Potravinářský průmysl |
| 2. Strojírenský a elektrotechnický průmysl (a činnosti s obdobným charakterem odp. vod) 3. Chemický a farmaceutický průmysl |

Tab. 7.0.2  Limitní hodnoty znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu tzv.významnými producenty s individuálně stanoveným limitem

| Kat výr. č. | Název znečišťo vatele | BSK5 | CHSKcr | NL | RL | EL | Pc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | max. |
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | kg/r |
| 1. | Starobrno a.s., Hlinky 12, BRNO | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 | - | - | 1800 | 3600 | - | - | 25 3) | 150 4) | 4800 5) |
|  | Alphaduct a.s., Dusíkova 7, BRNO | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | - | - | - | - | - |
|  | Hepek s.r.o. Cejl 85, BRNO | 1800 | 3600 | 3500 | 7000 | 600 | 1200 | 4000 | 8000 | - | - | - | - | - |
|  | Jaromír Steinhauser s.r.o. Mojmírovo nám. 20, BRNO | 800 | 1600 | 2000 | 4000 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 | - | - | - | - | - |
|  | Miloš Mazánek nám.Republiky 6, BRNO | 800 | 1600 | 2000 | 4000 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 | - | - | - | - | - |
|  | K maso spol.s r.o., Věstonická 12, BRNO | 800 | 1600 | 2000 | 4000 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 | - | - | - | - | - |
| 2. | POCLAIN HYDRAULICS s.r.o., Kšírova 186, BRNO | 300 | 600 | 600 | 1200 | 200 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ABB s.r.o. Vídeňská 117, BRNO | 300 | 600 | 600 | 1200 | 200 | 400 | 2750 1) | 6000 | - | - | - | - | - |
|  | Tyco Electronics Czech s.r.o., K AMP 1293, KUŘIM | 450 | 900 | 800 | 1600 | 600 | 1200 | 1000 2) | 2000 | - | - | - | - | - |
|  | Honeywell spol. s r.o., Tuřanka 96, BRNO | 300 | 600 | 600 | 1200 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Brněnské komunikace a.s., Masná 7, BRNO | - | - | - | - | 400 | 800 | 4000 | 8000 | - | - | - | - | - |
| 3. | Nová Mosilana a.s., Charbulova 150, BRNO | 3000 | 6000 | 6500 | 13000 | 2100 | 4200 | 2500 | 5000 | 400 | 800 | - | - | - |
|  | PLIVA– Lachema a.s., Karásek 1, BRNO | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | 300 | 600 | 2400 | 4800 | - | - | - | - | - |

Tab.  7.0.4.  je  nedílnou  součástí  tab. 7.0.2

- Při celkovém limitu RL = 2750 mg/l  budou dílčí limity  stanoveny  takto :

Pcelk =  10 mg/l,   NH4 = 10 mg/l,  Cl- = 700 mg/l,  SO-24 = 600 mg/l

- Při celkovém limitu RL = 1000 mg/l bude dílčí limit NH4 = 70 mg/l

- Uvedená  hodnota je aritmetickým  průměrem  koncentrací  za  posledních  12  kalendářních  měsíců a nesmí být překročena.Minimální počet vzorků je 12, musí být rovnoměrně rozložen v celém sledovaném období a odrážet obvyklý průběh vypouštění odpadních vod  ve vazbě na výrobní proces ( zejména vyloučení odstávek ve výrobě, nakládání s látkami, které jsou zdrojem Pc. Stanovení se provede ve dvacetičtyřhodinovém směsném vzorku získaném sléváním  12 objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných odpadních vod, odebíraných v intervalu 2 hodin.

- Uvedená  maximální koncentrace nesmí být překročena v žádném z odebraných vzorků. Stanovení se provede typem vzorku z pozn. 3).

- Uvedená hodnota je max. množstvím obsahu Pc v odpadních vodách vypouštěných za posledních 12 kalendářních měsíců.  Vypočte se jako součin skutečného množství vypouštěných odpadních vod  v daném intervalu  a skutečné hodnoty aritmetického průměru koncentrace  Pc v tomto intervalu.

Tab. 7.0.3.   Limitní hodnoty znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace  pro veřejnou potřebu tzv. ostatními producenty *)

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnoty znečištění |
| --- | --- | --- |
|  |  | prům. | max. |
| BSK5 | mg/l | 200 | 400 |
| CHSK | mg/l | 500 | 1000 |
| NL | mg/l | 200 | 400 |
| RL | mg/l | 1000 | 2000 |

Tab.  7.0.4  je  nedílnou  součástí  tab.  7.0.3

*)   V případech, kdy  vypouštění  odpadních ( průmyslových)  vod  do  kanalizace pro veřejnou potřebu je  upraveno  platným  vodoprávním  povolením platí  hodnoty  předepsané  tímto  rozhodnutím.

Tab. 7.0.4  Limitní hodnoty znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu platné pro všechny producenty *)

| Ukazatel znečištění | Symbol, | Jednotka | Limitní jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | číslo CAS |  | zbytkového znečištění |
|  |  |  | prům. | max. |
| celkový fosfor | Pcelk. | mg/l | 3 | 4,5 |
| amoniakální dusík | N-NH4+ | mg/l | 25 | 50 |
| celkový dusík | Ncelk. | mg/l | 35 | 70 |
| teplota vody | T | 0C | 40 |
| reakce vody | pH |  | 6,0 - 8,5 |
| chloridy | Cl- | mg/l | 200 | 300 |
| fluoridy | F- | mg/l | 2 | 4 |
| sírany | SO42- | mg/l | 100 | 200 |
| vápník | Ca | mg/l | 250 | 500 |
| hořčík | Mg | mg/l | 150 | 300 |
| sulfidy, sulfan | H2S | mg/l | 0,15 | 0,3 |
| extrahovatelné látky | EL1) | mg/l | 50 | 75 |
| nepolární extrahovatelné látky | NEL | mg/l | 10 | 15 |
| tenzidy aniontové | PAL-A | mg/l | 10 | 15 |
| kyanidy snadno uvolnitelné | HCN | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| kyanidy celkové | HCNcelk | mg/l | 0,1 | 0,2 |
| AOX | AOX | mg/l | 0,2 | 0,4 |
| radioaktivní látky 2) |  |  |  |  |
| celková aktivita alfa | aą | Bq/l |  | 0,5 |
| celková objemová aktivita beta | aß | Bq/l |  | 2,0 |
| celková objemová aktivita beta korig. na 40K | aß –40K | Bq/l |  | 1,0 |
| radium | 226Ra | Bq/l |  | 0,3 |
| tritium | 3H | Bq/l |  | 5000 |
| uran | U | mg/l |  | 0,1 |
| Salmonella |  |  | neg. nález | neg.nález |
| antracen | 120-12-7 | µg/l | 1 | 2 |
| antimon | 7440-36-0 | µg/l | 500 | 1000 |
| arsen | 7440-38-2 | µg/l | 25 | 50 |
| atrazin | 1912-24-9 | µg/l | 5 | 10 |
| azinfos-ethyl | 2642-71-9 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| azinfos-methyl | 86-50-0 |  | 0,05 | 0,1 |
| baryum | 7440-39-3 | µg/l | 250 | 500 |
| bor | 7440-42-8 | µg/l | 400 | 800 |
| cín | 7440-31-5 | µg/l | 5 | 10 |
| DDT (suma izomerů a kongenerů) |  | µg/l | 0,25 | 0,5 |
| 1,2 – dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | µg/l | 10 | 20 |
| 1,2 – dichlorethen (cis a trans izomery) | 540-59-0 | µg/l | 100 | 200 |
| dichlormethan | 75-09-2 | µg/l | 10 | 20 |
| dichlorvos | 62-73-7 | µg/l | 0,01 | 0,02 |
| di(2-ethylhexyl)ftalát(DEHP) | 117-81-7 | µg/l | 100 | 200 |
| driny (aldrin,dieldrin, eldrin, isodrin) | 60-57-1 | µg/l | 0,20 | 0,40 |
| endosulfan | 115-29-7 | µg/l | 0,05 | 0,1 |
| fenoly jednosytné |  | mg/l | 50 | 100 |
| fenitrothion | 55-38-9 | µg/l | 0,1 | 0,02 |
| hexachlorbenzen(HCB) | 118-74-1 | µg/l | 0,05 | 0,1 |
| hexachlorbutadien(HCBD) | 87-68-3 | µg/l | 1,0 | 2,0 |
| hexachlorcyklohexan |  | µg/l | 0,6 | 1,2 |
| chlorbenzen | 108-90-7 | µg/l | 10 | 20 |
| chrom | 7440-47-3 | µg/l | 25 | 50 |
| kadmium | 7440-43-9 | µg/l | 2 | 5 |
| kobalt | 7440-48-4 | µg/l | 10 | 20 |
| lindan (y-HCH) | 58-89-9 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| malathion | 121-75-5 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| měď | 7440-50-8 | µg/l | 125 | 250 |
| molybden | 7439-98-7 | µg/l | 5 | 10 |
| 2-chlorfenol | 95-57-8 | µg/l | 1 | 2 |
| naftalen | 91-20-3 | µg/l | 1 | 2 |
| nikl | 7440-02-0 | µg/l | 25 | 50 |
| nitrobenzen | 98-95-3 | µg/l | 100 | 200 |
| olovo | 7439-92-1 | µg/l | 25 | 50 |
| parathion-ethyl | 56-38-2 | µg/l | 0,05 | 0,1 |
| parathion-methyl | 298-00-0 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| pentachlorfenol | 87-86-5 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| rtuť | 7439-97-6 | µg/l | 1 | 2 |
| selen | 7782-49-2 | µg/l | 5 | 10 |
| simazin | 122-34-9 | µg/l | 10 | 20 |
| sloučeniny tributylcínu (jako kationty) | 688-73-3 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| sloučeniny trifenylcínu (jako kationty) | 668-34-8 | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| stříbro | 7440-22-4 | µg/l | 25 | 50 |
| suma dichlorbenzenů |  | µg/l | 5 | 10 |
| suma polycykl. aromat. uhlovodíků (PAU) |  | µg/l | 2 | 4 |
| suma polychlorovaných bifenylů (PCB) |  | µg/l | 0,1 | 0,2 |
| suma trichlorbenzenů (TCB) | 12002-48-1 | µg/l | 4 | 8 |
| tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) | 127-18-4 | µg/l | 5 | 10 |
| tetrachlormetan | 56-23-3 | µg/l | 10 | 20 |
| BTEX |  | µg/l | 200 | 400 |
| 1,1,1-trichlorethan | 71-55-6 | µg/l | 200 | 400 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 88-06-2 | µg/l | 1 | 2 |
| trichlormethan (chloroform) | 67-66-3 | µg/l | 1,0 | 2,0 |
| trichlorethen(trichlorethylen, TRI) | 79-01-6 | µg/l | 10 | 20 |
| trifluralin | 1582-09-8 | µg/l | 0,3 | 0,6 |
| vinylchlorid (chlorethen) | 75-01-4 | μg/l | 20 | 40 |
| zinek | 7440-66-6 | µg/l | 750 | 1500 |

| *) |  | V případech, kdy vypouštění odpadních ( průmyslových) vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je upraveno platným vodoprávním povolením platí hodnoty předepsané tímto rozhodnutím. |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | Pokud odpadní vody, obsahující rostlinné nebo živočišné tuky, budou před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčišťovány, určuje se limit obsahu EL takto : Pro předčisticí zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-2) je limit obsahu EL v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro veřejnou potřebu stanoven hodnotou 100 mg/l (prům.) a 200 mg/l (max.) a zároveň : Projekt jmenovaného předčisticího zařízení je v souladu s uvedenou normou a místními podmínkami. Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášení výrobce o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů). Provoz a údržba zařízení je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem. O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozní deník s aktuálními zápisy, zejména se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení prováděném firmou oprávněnou k nakládání s odpady dle příslušných předpisů (živnostenský zákon). b) Při použití předčisticích zařízení využívajících pro odstraňování tuků jiné fyzikálně-mechanické a fyzikálně-chemické procesy (např. flotace) je limit obsahu EL v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro veřejnou potřebu stanoven hodnotou 50 mg/l (prům.) a 75 mg/l (max.). |
| 2) |  | Odpadní vody obsahující radioaktivní látky smí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kriteria dle § 57, odst.1, písm.c) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně |

Tab. 7.0.5   Limitní hodnoty znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných

-ze zařízení pro čištění odpadních vod ze zdrojů  těžkých kovů  1), 2)

-ze zdrojů těžkých kovů  2)

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnoty – max. |
| --- | --- | --- |
| Chrom celk. | mg/l | 0,1 |
| Nikl | mg/l | 0,1 |
| Měď | mg/l | 0,5 |
| Zinek | mg/l | 2,0 |
| Stříbro | mg/l | 0,1 |
| Kadmium | mg/l | 0,05 |
| Olovo | mg/l | 0,1 |
| Rtuť | mg/l | 0,01 3) |

1) V případech, kdy  vypouštění  odpadních ( průmyslových)  vod ze zdrojů těžkých kovů, příp. ze zařízení pro jejich předčištění je  upraveno  platným  vodoprávním  povolením  platí  hodnoty  předepsané  tímto  rozhodnutím.

- Producent  je  povinen  zabezpečit  možnost  odběru  kontrolních vzorků (předčištěných)  odpadních vod v místě , kde dosud nejsou ovlivněny  ( smíšeny s )  odpadními vodami, které sledované složky znečištění neobsahují vůbec, nebo pouze ve zcela zanedbatelném množství

Pozn.: Pro vzorky odpadních vod odebrané v kontrolních profilech reprezentujících jejich kvalitu na odtoku do kanalizace pro veřejnou potřebu platí pro zde uvedené ukazatele limitní hodnoty dle tabulky 7.0.4.

3) Emisní  limit  pro malé a neprůmyslové zdroje, s  vypouštěním pod 7,5 kg/rok se stanoví  hodnotou 0,05 mg/l, přičemž u odpadní vody pocházející ze stomatologických pracovišť ,jejíž znečištění jednotlivými frakcemi rtuti má původ ve zpracování amalgámu se v případě instalace zařízení pro její odstraňování povinnost měřit objem vypouštěných odpadních vod, míru jejich znečištění a předávat výsledky měření nahrazuje povinností dodržovat následující podmínky:

- Odpadní  voda,  přichází-li  do  styku  s  jinými  vodami,  je  vedena  přes odlučovač amalgámu

- podíl amalgámu v surové odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky odlučovači amalgámu sníží o 95% a více

- stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 95% a je v pravidelných časových intervalech ne delších 5 let přezkušován výrobcem nebo odborně způsobilou  osobou

- odsávání vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu vody takovým způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný stupeň účinnosti

- na  údržbu  odlučovače  amalgámu  existuje  s odbornou   firmou   uzavřená   smlouva o údržbě, která byla úřadu předložena a podle které je odlučovač v pravidelných časových intervalech udržován a vyprazdňována

- o údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu (v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady) bude provozovatelem vedena evidence.

7.1.Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity

7.1.1.   Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity uvedené  v  tabulkách 7.0.1., 7.0.3., 7.0.4. a 7.0.5. může  vodoprávní  úřad  povolit  ve  výjimečných   případech na nezbytně nutnou dobu (např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech). Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

    - Časově omezené, dlouhodobé vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity  uvedené  v  tabulkách 7.0.3., 7.0.4. a 7.0.5. může vodoprávní úřad tzv. ostatním producentům povolit (na základě návrhu na změnu a doplnění kanalizačního řádu předloženém provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu) v těch případech, kdy, přes veškerá technologická opatření a navržená předčisticí zařízení, není možné tyto limity dodržovat anebo v případech, kdy by nebylo účelné žádat okamžité uvedení stavu ve vypouštění odpadních vod do souladu s předepsanými limity (např. potřeba přechodného období pro realizaci nápravných opatření investičního charakteru, nestabilizovaná podnikatelská činnost). Takovému producentu mohou být povoleny vyšší limity  znečištění, nejedná-li se o látky uvedené v kapitole 6.0. a bude zařazen do příslušné kategorie tzv. významných producentů s individuálně stanoveným limitem.

- Způsob stanovení množství srážkových vod u odběratelů

V případech kdy množství srážkových vod (jako součásti celkového množství odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu z dané napojené nemovitosti - pozemku nebo stavby) není přímo měřeno (viz kapitola 10.1. kanalizačního řádu) stanovuje se jejich množství postupem upraveným v §31 vyhlášky MZe ČR č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace (dle přílohy č.16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,ve znění pozdějších zákonných úprav) uvádí pojem dlouhodobý srážkový úhrn, aniž by příslušné ustanovení vyhlášky upřesnilo způsob jeho určení.

Jediným vodítkem je znění §31 citované vyhlášky, který pro zjištění hodnoty dlouhodobého srážkového úhrnu v dané oblasti odkazuje na regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho pracovníků lze o dlouhodobém srážkovém úhrnu hovořit v případě, že se jedná průměr hodnot z nejméně 30-ti leté řady pozorování. Přitom považují za adekvátní provádět vyhodnocení průměrných hodnot těchto časových řad grafickou polygonovou metodou ze záznamů všech dešťoměrných stanic pokrývajících dané zájmové území.

Na základě  uvedeného  odborného  dotazu  a  dodaných  podkladů  budou, až do další revize (prováděné v desetiletých intervalech), používat pro výpočet odtoku srážkových vod v oblasti odvodňované brněnskou kanalizační sítí (tj. ve městě Brně a v napojených obcích) hodnotu dlouhodobého srážkového úhrnu stanovenou pro období 1971 - 2000 ve  výši   507 mm/m2/rok.

9.0. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

Podle místa a příčiny  vzniku poruchy ( havárie )  je  nutno  příslušná  opatření  klasifikovat na :

- opatření při havarijním úniku  znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu

- opatření při  poruše ( havárii ) na vlastním  zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu

ad 1.

Jedná se o případy  úniku tzv. závadných  látek, které nejsou součástí odpadních  vod v rozsahu povoleného nakládání  s vodami  ( viz. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Vniknutí takových  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu  může  zhoršit kvalitu  povrchových     ( popř. podzemních ) vod. Každý  havarijní únik  znečištění je  proto  třeba hlásit centrálnímu  vodohospodářskému dispečinku  BVK, a.s. na  tel. čísle  543 212 537, který  zabezpečí  vyrozumění   odpovědných    pracovníků    organizace   podle    schématu    příslušných  směrnic  (  Provozní  řád  kanalizace ).

Obecnou  zásadou při likvidaci havarijního  úniku látek závadných vodám je  zabránit vniknutí  těchto  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu ( t.j.  likvidovat havarijní  únik  již  v areálu  příslušné  nemovitosti ).

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu je původce povinen na žádost  provozovatele    poskytnout   prostředky   (  včetně pracovních  sil )  k   likvidaci   havarijního    úniku a  odstranění   jeho  následků.

Podrobné  postupy při  úniku  látek  škodlivých  vodám  upravují  plány  opatření  pro  případy havárie (“havarijní plány”) zpracované potenciálními  původci  znečištění  ve  smyslu   §39, odst. 2, písm.  a  zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách   ( t.j.  definují  činnosti  zaměřené  k  odstranění   příčin  a  následků  havárie  v rámci  areálu  příslušné  nemovitosti).

ad 2.

Nastane – li    z   různých    příčin    stav    bránící   odvádění   odpadních   vod   veřejnou    kanalizací

( včetně  případů odstávky  ČOV )  je  provozovatel  oprávněn ( v   souladu s  platnou   legislativou )  toto  odvádění   omezit   nebo    přerušit.     Přitom    je     povinen o  vzniklé   situaci  neprodleně  informovat příslušný vodoprávní úřad  a   Povodí  Moravy (tel. čís. 541 211 737, 541 637 250).

V případech havarijního  přepadu na dešťových odlehčovačích kanalizační  sítě, ke kterému došlo v důsledku intenzivní srážkové události se postupuje podle  Provozního  řádu  kanalizace.

Stav  jednotlivých  dešťových  odlehčovačů z  hlediska zabezpečení předpokladů pro  dodržení navržených  ředicích  poměrů se  kontroluje v rámci plánovaných činností prováděných v souladu s každoročně  aktualizovaným  Plánem  údržby kanalizace pro veřejnou potřebu.

Součástí těchto periodických prohlídek je ověření projektovaných  ředících    poměrů   v  jednotlivých

dešťových odlehčovačích ( podrobné  postupy  upravuje  Provozní  řád kanalizace ).

Výsledky a postupy těchto  kontrol jsou konzultovány a předkládány správci toku (Povodí Morava s.p.).

Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu  při  povodních  se  řídí  podle  směrnic  Povodňového  plánu.

Problematiku úniku odpadních vod z kanalizace do horninového prostředí porušením její těsnostmi v důsledku havarijních událostí řeší příslušné části Provozního řádu.

- Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění

Způsob stanovení množství odpadních vod a míry jejich znečištění se  provádí  postupy vycházejícími z platných norem.

10.1. Stanovení množství odpadních vod

Množství odpadních vod  se zjišťuje :

-    přímo   =   nepřetržitým     měřením   průtoku   a   objemu   odpadních    vod    trvale instalovaným     zařízením      měrného objektu ,  nebo   měřením   průtoku   a  objemu   odpadních    vod   ve   zvolených     intervalech    zařízením     dočasně      instalovaným  v    kontrolním  profilu

-   nepřímo  =   výpočtem  z množství  vody

-   odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu

-   jejíž   zjištěný  odpad  v  příslušném   období  pochází  z jiného  zdroje

než  z vodovodu pro veřejnou potřebu

-  odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a  nevypuštěné do kanalizace pro

veřejnou potřebu (spotřebované   v průběhu  technologických  operací a jiných

činností)

Měrný  objekt  =  objekt  na  kanalizační  přípojce  umožňující :

- trvalou  instalaci zařízení  pro měření  průtoku a  objemu  protékajících  odpadních  vod

- ruční, nebo automatický  odběr  vzorků protékajících  odpadních  vod

- příp.  automatické měření  vybraných  fyzikálně – chemických charakteristik protékajících  odpadních  vod

Pro  zřízení  a  provozování  měrných  objektů,  jejichž údaje  mají  být  podkladem pro  výpočet  úhrady za  odvádění  odpadních  vod  veřejnou  kanalizací platí následující  rámcové  podmínky :

- Měrné   objekty   se  budují v odůvodněných  případech ( viz bod č.  2,5 ), stanoví-li tak kanalizační řád ,  na  základě  doplnění a rozšíření   smlouvy  o  odvádění  odpadních  vod  veřejnou  kanalizací  ( viz §19, odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ).

Objekty , jako  nedílnou  součást  kanalizační  přípojky, buduje, vybavuje a provozuje její  majitel, a to  na  vlastní  náklady.

- Měrné  objekty se zřizují na přípojkách do kanalizace pro veřejnou potřebu v případech, kdy bezdeštný přítok činí :

-  u  jednoho kanalizačního systému  0,005 m3/s ( max. hodinový průtok )  a  nebo

-  u  oddílného  kanalizačního  systému  0,005 m3/s ( max. hodinový průtok )  a  nebo  100 m3/den

( průměrný denní průtok )

- Měrné objekty musejí být vybaveny registračním  záznamovým  zařízením, které je  kompatibilní s vyhodnocovací  jednotkou provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí ustanoveními dle §19, odst. 1 – 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

- Měření  průtoku a objemu  odpadní  vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu z obytných budov se neprovádí, pokud v nich neprobíhají výrobní činnosti nebo nejsou poskytovány služby, jejichž odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu  nebo  v činnostech  obdobných  činnostem v domácnostech, a dále pak  v těch případech, kdy  měření  lze nahradit  jiným ,    vyhovujícím    způsobem   (  viz    § 19,  odst.  5  –  9   zákona   čís.   274 / 2001 Sb., o  vodovodech   a  kanalizacích ).

Kanalizační přípojky  nemovitostí  nevybavené  měrným  objektem  musí  mít zřízeny kontrolní profily.

Kontrolní  profil   =   smluvně  určené  místo  (  popř.  objekt )  na  kanalizační  přípojce umožňující :

- měření objemu  protékající  odpadní  vody dočasně  instalovaným  ( přenosným )   zařízením  pro    měření  průtoku  odpadních  vod

-  odběr  vzorků protékající  odpadní  vody

Podrobnosti vybudování  měrného objektu, nebo  kontrolního  profilu (pokud ještě  není  zřízen)  se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích.

10.2. . Kontrola míry znečištění odpadních vod

Kontrolu míry znečištění odpadních vod  provádějí :

-   producenti odpadních vod - provozní kontrola (vnitřní kontrola)

-  provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu - kontrola dodržování kanalizačního řádu (vnější

kontrola)

-   vodoprávní  úřady  ( v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy )

Pro  provádění  vnitřní  a  vnější  kontroly  míry znečištění  odpadních  vod  platí   následující  rámcové podmínky :

1. Způsob    odběru    vzorků   vody   musí   zaručit   reprezentativní  jakost  vody,  její  změny  v čase

a   v  závislosti  na  průtoku.

2. Nejnižší  četnost  kontrol   stanovuje   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu    smluvně  v          závislosti  na  průtoku  zhruba  takto  :

| Největší bezdeštný průtok ( l / s ) | Typ vzorku | Druh odběru | Četnost n x rok | Interval dny (přibližně ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| menší než 0,2 | směsný *) | časově závislý | 1 | - |
| 0,2 – 1,0 | dtto | dtto | 4 | 90 |
| 1,0 – 5,0 dtto | dtto | dtto | 6 | 60 |
| 5,0 – 10,0 | dtto | dtto | 12 | 30 |
| 10,0 – 100,0 | dtto | dtto | 24 | 15 |

*)  V odůvodněných  případech  je  možno  odebrat i  prostý  vzorek

3.Rozsah kontrolovaných  ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních  vod  je  stanoven kanalizačním     řádem (nebo v platném vodoprávním rozhodnutí).  Počet  pravidelně  sledovaných  ukazatelů může  být  po  dohodě s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu  omezen na  ty, které  jsou  pro výslednou jakost  smíšených  vod rozhodující.

4.Kontrola  jakosti se  neprovádí  u  odpadních  vod  vypouštěných z obytných budov, pokud v nich neprobíhají  výrobní  činnosti  nebo  nejsou poskytovány  služby, jejichž  odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu nebo v činnostech obdobných činnostem v domácnostech.

5. Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů,  které  vycházejí  z  platných  norem. Rozbory  mohou  provádět  jen  k  tomu  oprávněné   laboratoře,  jejichž  aktualizované  seznamy   jsou   k   nahlédnutí  u  provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu  a  na  příslušném vodoprávním úřadě.

Náklady  na provozní (vnitřní) kontrolu  hradí  producent  odpadních vod. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu.

6. Zpracování a  vyhodnocení  výsledků kontrol  zahrnuje jednak  jednotlivé  záznamy  provedení rozborů, jednak  výpočet a záznam aritmeticky  průměrných a nejvyšších  hodnot sledovaných ukazatelů v jednotlivých  obdobích.

7. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu  může  požadovat  od  producenta  odpadních   vod  podklady pro  vypracování  bilancí vypouštěného znečištění v jednotlivých sledovaných  ukazatelích.

8.Výsledky  provozních měření   kvality  odpadních   vod  eviduje  producent  po dobu  min  5  let a je povinen je  na  požádání  předložit  provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu a  vodoprávnímu úřadu.

9.Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu  provádí  kontrolní odběry vypouštěných  odpadních  vod  v rozsahu  a  četnosti  podle  aktualizovaných  plánů  kontrolních  odběrů.

10. Producent  odpadních   vod   je  povinen  zabezpečit   pro  provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu   přístup ( včetně příjezdu ) na  místo  určení pro  odběr  kontrolních  vzorků odpadní  vody  a  to  včetně  kontrolních   profilů   na  odtoku  z  předčisticích  zařízení  (např. ze  zdroje  těžkých  kovů).  Podrobnosti a postupy  při   odběru,  manipulaci  a vyhodnocení  kontrolních   vzorků  a  příp. sankcí, jakož i  práva a povinnosti  producenta  odpadních vod  a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje  obchodní  smlouva.

10.3. Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod

Viz příloha 5. Související normy a předpisy kanalizačního řádu

- Další  podmínky  pro  vypouštění  odpadních  vod  do  kanalizace  vyplývající

z kanalizačního řádu

11.1. Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je třeba :

- u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele kanalizace.

- u průmyslových odpadních vod :

- souhlasu   provozovatele   kanalizace   jestliže  jejich  znečištění  nepřekročí  limity  uvedené

v  tabulkách   7.0.1.,  7.0.2.,  7.0.3.,  7.0.4.  a  7.0.5

2.  povolení   vodoprávního   úřadu   dle   § 16  odst. 1   zákona  č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při vypouštění  odpadních  vod  s  obsahem  zvlášť  nebezpečné  závadné látky  nebo dle §18 odst.3  zákona  č. 274 / 2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích,  jestliže  pro  dodržení  limitů  platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění

11.2. Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě je činností, která je povolena pouze na tzv. stáčecích místech a na základě smlouvy uzavřené mezi dovozcem a provozovatelem kanalizační sítě. Seznam stáčecích míst a podmínky pro vypouštění dovážených koncentrovaných odpadních vod jsou uvedeny v příloze 4 kanalizačního řádu (Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod).

11.3. Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat následující zásady :

a) krátkodobé, časově omezené  vypouštění  podzemních  vod  čerpaných  při  zakládání  staveb nebo  kontaminovaných a předčištěných podzemních vod čerpaných při odstraňování ekologických zátěží musí být ( po případném  předčištění )  prováděno   přednostně  do  dešťové   kanalizace   zaústěné   přímo do vodního recipientu. Do splaškové a jednotné kanalizace smějí být vypouštěny pouze tehdy, není-li technicky a ekonomicky možné použít dešťové kanalizace. Limity závazné pro vypouštění podzemních vod do splaškové a jednotné kanalizace jsou uvedeny v tabulce 7.0.4. kanalizačního řádu. Limity obsahu znečišťujících látek zde neuvedených budou stanoveny individuálně vodoprávním úřadem na základě žádosti producenta a vyjádření provozovatele kanalizace.

b) dlouhodobé vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů lze provádět výhradně do  dešťové  kanalizace.   Do  splaškové   a   jednotné    kanalizace   lze  tyto  vody  odvádět   jen v odůvodněných  případech.  
Vypouštění podzemních odpadních vod do splaškové a jednotné kanalizace bude zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.

11.4. Instalace předčistících zařízení na odloučení tuků při vypouštění odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky je v kompetenci příslušného investora nebo budoucího provozovatele. Rozhodujícím kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu obsahu EL (viz tabulka 7.0.4. kanalizačního řádu)

11.5. Tzv. významní producenti s individuálně stanoveným limitem (viz tabulky 7.0.2. a 7.0.4. kanalizačního řádu) a dovozci koncentrovaných odpadních vod hradí příplatek za likvidaci dle smluvních podmínek.

12.0.Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí :

-   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu

-   vodoprávní  úřady  ( v  rozsahu  a  způsobem  dle  příslušné  legislativy )

O výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.

V případě :

- překročení limitů kanalizačního řádu,

- vniknutí  látek,  které  nejsou   odpadními  vodami   (viz kapitola č. 6.0. kanalizačního  řádu )

do kanalizace a

- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (viz kapitola č. 11.0. kanalizačního řádu)

může být producent odpadních vod sankcionován :

- vodoprávním   úřadem    ( podle   příslušných   ustanovení  zákona   o  vodách  nebo  zákona

o vodovodech a kanalizacích)

- provozovatelem  kanalizace  dle  smlouvy o odvádění  odpadních vod  (smluvní pokuta) nebo      náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

13.0. Aktualizace kanalizačního řádu

Dojde-li ke změnám skutečností, za kterých byl kanalizační řád schválen, navrhne vlastník kanalizace vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění, které se realizují formou dodatku kanalizačního řádu.

Zpracoval:

-     Ing  Marek Helcelet

- Ing. Robert  Hrich

- Ing  Pavel   Král

- Mgr.Jan  Kyzlink

- Ing. Vítězslav  Přikryl

- Ing. Jan  Vávra

# Footnotes

)Konvenční označení pro odpadní vody odváděné z obytných budov kde  vznikají výhradně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech

)Konvenční označení zahrnující odpadní vody

- technologické, vznikající jako produkt technologických procesů ve výrobních a jiných zařízeních

- splaškové, vypouštěné z objektů komerčního charakteru nebo objektů občanské vybavenosti (nemocnice, školy, apod.)

- , které jsou směsí uvedeného typu splaškových odpadních vod a technologických odpadních vod