Příloha č. 2  :     Nejvyšší   přípustné   hodnoty  znečištění   odpadních  vod  předávaných

do  kanalizační  sítě  provozované  BVK a.s.

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnota zbytkového znečištění průměrně |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 450 |
| CHSK | mg/l | 900 |
| NL | mg/l | 400 |
| RL | mg/l | 1000 |
| EL | mg/l | 50 |
| PAL | mg/l | 10 |
| Nepolární uhlovodíky | mg/l | 10 |
| Fenoly | mg/l | 10 |
| Veškerý fosfor (Pc) | mg/l | 10 |
| Amonné ionty (NH4+) | mg/l | 65 |
| Chloridové ionty (Cl) | mg/l | 200 |
| Síranové ionty (SO4) | mg/l | 250 |
| Kyanidové ionty (CN) | mg/l | 0,1 |
| pH | - | 6,0 - 9,0 |
| Teplota vody | oC | 40 |
| Rtuť (Hg) | mg/l | 0,001 |
| Měď (Cu) | mg/l | 0,1 |
| Nikl (Ni) | mg/l | 0,1 |
| Veškerý chrom (CrIII, Cr VI) | mg/l | 0,05 |
| Olovo (Pb) | mg/l | 0,05 |
| Arsen (As) | mg/l | 0,05 |
| Zinek (Zn) | mg/l | 5,0 |
| Selen (Se) | mg/l | 0,01 |
| Kadmium (Cd) | mg/l | 0,005 |
| Stříbro (Ag) | mg/l | 0,05 |
| Berylium (Be) | mg/l | 0,001 |
| Baryum (Ba) | mg/l | 0,5 |
| Molybden (Mo) | mg/l | 0,01 |
| Vanad (Va) | mg/l | 0,01 |
| Cín (Sn) | mg/l | 0,01 |