Příloha č. 4   Nejvyšší  přípustné  hodnoty  znečištění  dovážených  koncentrovaných  odpadních vod

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnoty – max. |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 10 000 |
| CHSKcr | mg/l | 25 000 |
| NL | mg/l | 5 000 |
| RL | mg/l | 2 000 |
| Měď | mg/l | 0,5 |
| Kadmium | mg/l | 0,05 |
| Olovo | mg/l | 0,1 |
| Chrom – celkem | mg/l | 0,1 |

Tabulka  7.4  je  nedílnou  součástí  přílohy č. 4

Pozn.: Kontrolu dodržování limitů provádí na základě smlouvy uzavřené s  dovozcem koncentrovaných  odpadních  vod  výhradně  provozovatel  ( resp. vlastník )  kanalizace

Druhy dovážených odpadních vod:

odpadní  vody ze žump

Pozn. :  Popis zařízení pro stáčení dovezených odpadních vod

Dovezené  odpadní  vody  jsou  vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu  prostřednictvím  dvou  stáčecích  míst.

- Brno – Bystrc – zaústěno do levobřežního svrateckého sběrače

- ČOV Modřice – zaústěno do přivaděče ”F”

Stáčecí místa jsou vybavena  zařízením na měření průtoku, vodivosti, teploty  a  pH  a jsou  doplněna automatickým   odběrným   zařízením.   Stanice  stáčecího  místa   působí   jako  automat  –  zákazník se přihlašuje  pomocí  vlastní  karty,  což umožňuje individuální sběr podkladů pro vyhodnocovací  jednotku.