## Slide 1
Tento výukový materiál je autorským dílem, které je chráněno autorským právem VŠCHT Praha.
Některé části přednášky vycházejí z autorských děl třetích osob, která VŠCHT Praha užívá pro účely výuky svých studentů na základě zákonné licence.
Obsah této přednášky je určen výlučně pro výuku studentů VŠCHT Praha.
Obsah přednášky nesmí být rozmnožován, zaznamenáván, napodobován, publikován ani jinak rozšiřován bez písemného souhlasu majitele autorských práv.
Autorské právo neporušuje ten student VŠCHT Praha, který výlučně pro svou osobní potřebu zhotoví záznam či napodobeninu díla nebo užije dílo jiným způsobem, který dle zákona autorské právo neporušuje.
© VŠCHT Praha 2023

## Slide 2: HPLC systémy
Věra Schulzová

## Slide 3: Systémy HPLC
Systémy s normálními fázemi - polární stacionární fáze, lepší selektivita pro separaci polohových isomerů než systémy s obrácenými fázemi, méně vhodné k dělení látek, které se liší pouze velikostí alkylů, pro vzorky obsahující středně a málo polární látky
x HILIC – polární stacionární fáze (silika, modifikovaná silika, aminopropyl, CN), polární mobilní fáze (voda, acetonitril) – analyty ionogenní i neionogenní, polární, ve vodě rozustné
II. Systémy s obrácenými fázemi - nepolární či slabě polární fáze chemicky vázané na povrchu anorganického nosiče, nejčastěji oktadecylovaného či oktylovaného silikagelu, ale i chemicky vázané fenylové či nitrilové fáze, případně i organické polymerní sorbenty s hydrofobním povrchem.
III. Iontovýměnná chromatografie - používají se měniče iontů s chemicky vázanými ionto výměnnými skupinami na povrchu silikagelu nebo ionexy s vhodně modifikovanou organickou polymerní matricí, nejčastěji na bázi styren-divinylbenzenového kopolymeru či hydrofilních gelů.
IV. Gelová chromatografie - kolony plněné hydrofilními lipofilními gely s definovanou distribucí velikosti pórů, do nichž mohou molekuly pronikat různě hluboko podle velikosti.
V. Afinitní chromatografie - využívá biospecifických interakcí mezi dvojicemi látek.

## Slide 4: Chromatografické systémy
Molecular weight
Non-ionic polar
Non-polar
Ionic
Water-insoluble
Water-soluble
Increasing polarity
Partition
Adsorption
Ion
exchange
(Reversed phase partition)
(Normal phase partition)
Exclusion
(Gel permeation)
(Gel filtration)
102
103
104
105
106
Normal phase LC
Reversed phase LC
Selection of chromatographic configuration depends on physico-chemical properties of the analyte:
Analyte solubility
Analyte polarity
Analyte weight
Only weak interactions with stationary phase are required
(analytes have to go throught the column)
HILIC
Ion exchange

## Slide 5: LC separace – retenční mechanismy
Hlavní typy interakcí v kapalinové chromatografii – retence = kombinace mechanismů
Hydrofobní interakce (van der Waalsovy síly)
Interakce dipol - dipol
Vodíková vazba
Elektrostatické interakce
(iontové)
π-π interakce
  Polární interakce
  Polární interakce

## Slide 6: HPLC systém
Stacionární fáze
HYDROPHOBIC
POLAR
IONIC
C18
C8
CN
SCX
SAX
NH2
F5
SCX…strong cation exchange
SAX…strong anion exchange
Silica …bare silica phase
CN…cyanopropyl phase
NH2…amino phase
F5…pentafluorophenyl phase
Phenyl…butyl-phenyl phase
C4…butyl phase
C8…octyl phase
C18…octadecyl phase
Silica
C4
Phenyl

## Slide 7: Adsorpční a rozdělovací kapalinová chromatografie
Stacionární fáze
tuhé stacionární fáze mohou být z hlediska velikosti a pórovitosti:
klasické pórovité (velikost 25-80 m)
pelikulární (film polymerní stacionární fáze je nanesen na povrchu kulové částice anorganického nosiče)
povrchově pórovité (na neporézní jádro je nanesena pórovitá vrstva anorganického materiálu případně s chemicky vázanou stac. fází – průměr 25-80 m)
pórovité mikropartikulární (průměr 2-20 m): vysoký specifický povrch  vysoká kapacita, retence a účinnost ale u velmi malých částic vysoký odpor  vysoký pracovní tlak

## Slide 8: Princip separace
Adsorpční chromatografie
Rozdíly v adsorční affinitě složek vzorku anorganické sorbenty Al2O3, SiO2 etc.
„normal phase“ chromatografie
Rozdělovací chromatografie
Rozdíly v různé rozpustnosti složek mezi mobilní a stacionární fází
normální i reverzní stacionární fáze

## Slide 9
Více než 90% aplikací (HPLC separací) v analýze potravin na
REVERZNÍ STACIONÁRNÍ FÁZI

## Slide 10: Chromatografie: přímá x reverzní fáze
Srovnání chromatografie v přímé a reverzní fázi

## Slide 11: Výběr chromatografického systému
 | Normal phase Chromatography | Reversed Phase Chromatography | HILIC Chromatography | Ion Exchange Chromatography
Stationary phase | Polar (silica, alumina, florisil, MgO) | Non-polar modified silica (CN, C8, C18, phenyl) | Polar (silica, modified silica (aminopropyl, CN) | Ionic (resins with bonded ionic groups
Mobile phase | Non-polar (hexan, dichlormethan, tetrahydrofuran, ethylacetate) | Polar (water, methanol, acetonitrile, tetrahydrofuran) | Polar (water, acetonitrile) | Ionic water (up to 50% organic) with buffers (NaHCO3, NaOH…)
Analytes | Non-polar and water insoluble | Non-polar and polar | Ionic and non-ionic polar, water soluble analytes | Ionic, organic and anorganic bases and acids
Podobné se rozpouští v podobném
Nepolární látky se lépe rozpouští v nepolárních rozpouštědlech a adsorbují na nepolárním povrchu
Polární látky se lépe rozpouští v polárních rozpouštědlech a adsorbují na polárním povrchu

## Slide 12: Chromatografie na polárních stacionárních fázích
= chromatografie na normální fázi
Adsorpční chromatografie, -OH na povrchu silikagelu jsou aktivní místa (nebo Al3+ a O2- pokud je použit oxid hlinitý).
Typy interakcí: dipole-induced dipole, dipole-dipole, hydrogen bonding, π-complex bonding
Vysokou afinitu k polární stacionární fázi mají polární analyty (největší retence).
Adsorpční síla (k) roste v následujícím pořadí:
  saturated hydrocarbons < olefins < aromatic ≈ halogenated compounds < suphides < ethers < nitro compounds < esters ≈ aldehydes ≈ ketones < alcohols ≈ amines < suphones < suphoxides < amides < carboxylic acids
Mobilní fáze je nepolární rozpouštědlo nebo směs několika nepolárních rozpouštědel.
Eluční sílu mobilní fáze lze odhadnout podle postavení příslušného rozpouštědla v tzv. eluotropní řadě rozpouštědel – viz. dále
Retenci látek na polárním adsorbentu lze ovlivnit nejen druhem mobilní fáze, ale také aktivitou adsorbentu, která souvisí se zbytkovým obsahem vody adsorbentu.

## Slide 13: Chromatografie na normální fázi
void
1
2
3
time
signal
Lipophilicity
1
2
3
1
2
3
Polární látky jsou eluovány později než nepolární (lipofilní)
Polarity
1
2
3
1
2
3

## Slide 14: Nepolární REVERZNÍ stacionární fáze
Rozdělovací chromatografie
nepolární sorbenty: uhlí, polyamidy, polystyreny
nepolární chemicky vázané fáze, které vznikají chem. modifikací silikagelu (tj. kovalentní vazbou hydrofobních skupin na silanolové skupiny povrchu); nejčastěji požívané typy jsou:
oktadecylovaný silikagel (SiC18)
oktylovaný silikagel (SiC8)
silikagel hydrofobizovaný vazbou fenylové skupiny (SiPhe)
Hlavní interakce hydrofobní (van Der Waals interaction), retence je ale komplexem mechanismů
Eluční pořadí:
  Strong Lewis acids (carboxylic acids) < Weak Lewis acids (alcohols, phenols) < Strong Lewis bases (amines) < Weak Lewis bases (ethers, aldehydes, ketones) < permanent dipoles (CHCl3) < induced dipoles (CCl4) < aliphatics
Retence roste s počtem atomů uhlíku v molekule: … Pentan < Hexan < Heptan…

## Slide 15: Chromatografie na nepolárních stacionárních fázích
= chromatografie na obrácené (reverzní) fázi
Na nepolární stacionární fázi (např. na oktadecylovaném silikagelu) je chování analytů opačné vzhledem k chování na silikagelu. Jako mobilní fáze se používá směs polárních rozpouštědel: voda-metanol, voda-acetonitril, voda-isopropylalkohol…, vodná složka může obsahovat rozpuštěnou látku (sůl, kyselinu…) - modifikátor
Chromatografie na obrácené fázi je častěji aplikována, než chromatografie na normální fázi. Důvodem jsou menší problémy (vyšší teploty varu a menší hořlavost rozpouštědel).
Optimálního rozlišení a přijatelné doby analýzy se dosahuje použitím gradientové eluce (v tomto případě dochází ke zvýšení eluční síly mobilní fáze zvýšením podílu méně polární složky a snížením obsahu vody v mobilní fázi)

## Slide 16: Chromatografie v reverzní fázi
void
1
2
3
time
signal
Lipophilicity
3
2
1
3
2
1
Polární látky jsou eluovány dříve než nepolární
Polarity
3
2
1
3
2
1

## Slide 17
Separace – interakce, které ovlivňují relativní retenční čas jednotlivých složek vzorku

## Slide 18: Iontově výměnná chromatografie
Separace založena na rozdílech v ion-exchange afinitě složek vzorku.
  Negativně nabité sorbenty interagují s kationty (katex).
  Pozitivně nabité sorbenty tvoří vazby s anionty (anex).
katexy (měniče kationtů)
silně kyselé: funkční skupiny –SO3- H+ (v H+ cyklu)
slabě kyselé: funkční skupiny –COO- H+ (v H+ cyklu)
anexy (měniče aniontů)
silně bazické: funkční skupiny ,NH3+ , –CH2–N+R3 Cl- (v Cl- cyklu)
slabě bazické: funkční skupiny např. NR3+ ,- NH+R2 Cl- (v Cl- cyklu)

## Slide 20: Iontově výměnná chromatografie
Typické aplikace - organické látky
nabité biomolekuly (velké proteiny, malé nukleotidy), bílkoviny, peptidy
stanovení aminokyselin (detekce pokolonovou derivatizací s ninhydrinem…)
dělení peptidů a bílkovin (podle isoelektrického bodu)
stanovení monosacharidů a oligosacharidů
stanovení velmi polárních pesticidů (glyphosate, ethephone, quarternary amines)
Základní princip
Iontové interakce – vzorek a rozpouštědlo soutěží o aktivní místa
Přitažlivé síly mezi molekulami nesoucími nabité skupiny opačného znaménka jsou v HPLC používány dvěma způsoby:
Ion Pairing - malé molekuly, technika může být použita ve spojení s reverzní chromatografií
Ion Exchange Chromatography – nabité částice (matrice) se reversibilně naváží na molekuly vzorku (bílkoviny …). Desorpce je docíleno zvýšením koncentrace solí nebo alternativně pomocí pH mobilní fáze. Iontové měniče obsahující diethyl aminoethyl (DEAE) nebo karboxymethyl (CM) skupiny jsou nejčastěji používány v biochemii.

## Slide 21: Iontově výměnná chromatografie
Stacionární fáze:
Měniče iontů (ionexy) jsou stacionární fáze na bázi organických polymerů (styren-divinylbenzenové, methakrylátové polymery) s kovalentně vázanými polárními funkčními skupinami (kyselými nebo bazickými), které mohou vlastní proti iont (counterion) vyměňovat s iontem v mobilní fázi
Silikagel méně vhodný – užívá se široké rozmezí pH
Silné iontoměniče jsou nabité v celém rozsahu pH , není vliv pH mobilní fáze.
Kapacita slabých intoměničů je závislá na pH. Disociovaná aktivní centra mohou interagovat s analyty.
Undissociated cation exhcanger
Dissociated cation exchanger
Partly dissociated cation exchanger
pH < pKa
pH > pKa
pH ≈ pKa

## Slide 22: Iontově výměnná chromatografie
Mobilní fáze:
Většinou se skládá z vody (do 50% organického rozpouštědla) s counter ion.
Retence klesá s vyšší iontovou silou mobilní fáze (koncentrací conter ion).
  Nárůst pH redukuje retenční čas při výměně kationtů.
  Naopak snížení pH snižuje retenční dobu při výměně aniontů.
Eluce je založena na rostoucí síle mobilní fáze (koncentrace conter ion).
Profil kapacity pro iontově výměnnou separaci

## Slide 23
Pořadí eluce při iontoměničové chromatografii je určeno hustotou náboje (náboj/radius) hydratovaného iontu

## Slide 24
V organických kyselinách a bázích je eluční pořadí určeno jejich pKa nebo pKb (síla kyseliny nebo báze).

## Slide 25: Chromatografie v reverzní fázi
Separation of ionic compounds – Ion-Pair Chromatography
Method of choice, when neutral and ionic compounds have to be analysed togehter.
Reversed-phase chromatography with counter ion in mobile phase (neutral compounds are not influenced).
+
+
Analyte
Counter ion
Ion-pair
&
Ion-pairs are separated as neutral molecules
-
-
-
-
Analyte
Counter ion
Ion-pair
&
+
+
Iontové sloučeniny mohou být separovány za předpokladu, že obsahují pouze slabé kyseliny nebo báze přítomné v nedisociované formě (volba pH) – „ion suppression“

## Slide 26: Reversed Phase Chromatography
Counter ion | Suitable for
Quarternary amines (tetramethylammonium, tetrabutylammonium, palmityltrimethylammonium) | Strong and weak acids, sulphonated dyes, carboxylic acids
Tertiary amines (trioctylamine) | Sulphonates
Alkyl- and arylsulphonates (methanesulphonate, heptanesuphonate) | Strong and weak bases, benzalkonium salts, catecholamines.
Perchloric acids | Strong ion pairs with basic compounds
Perfluoric acids | Strong ion pairs with basic compounds
Separation of ionic compounds – Ion-Pair Chromatography
Používaná Iontově párová činidla:
Ion-Pair chromatography is not suitable for LC-MS applications, since stable ion-pairs do not provide ions and sensitivity is significantly compromised.

## Slide 27: Stanovení anorganických iontů iontovou chromatografií
Detekce: vodivostní, vodivostní se supresorem,
spektrofotometrická (pokolonová derivatizace)
nepřímá spektrofotometrická
Kationty: dělení na katexu
Ni, Mn, Co, Cu, Fe, Zn , postupná eluce roztoky HCl s klesající koncentrací
Anionty: dělení na anexu, eluce roztokem NaOH (gradient) nebo NaHCO3+Na2CO3
Typy látek, které mohou být stanoveny metodou iontové chromatografie:
Anorganické ionty jako Cl-, Br-, SO42- etc.
Anorganické kationty
Organické kyseliny
Organické báze
Ionogenní organo-kovové sloučeniny

## Slide 28: Chirální stacionární fáze
Výměna ligandů
p-Donor p-akceptor
Chiral Host-guest (cyclodextrin)
Imobilizované bílkoviny
Imobilizované polysacharidy
Stereoizomery - jedinečná konfigurace - enantiomery a diastereomery
Chirální molekula - má zrcadlový obraz, který se s ní nekryje - enantiomer.
Enenatiomery = optické izomery (antipody)
Separace enantiomerů - chirální chromatografie:
Separace derivátu, který se získá reakcí chirální molekuly s chirálním derivatizačním činidlem – chirální derivatizace
Separace diastereomerů pomocí konvenční HPLC - nepřímá metoda chirální separace
Přímé metody chirální separace - tvorba přechodných diastereomerních komplexů mezi chirálním selektorem a chirálním solutem (na stacionární nebo mobilní fázi)

## Slide 29: Afinitní chromatografie
Vysoce specifická chromatografie – molekuly jsou rozpoznávány činidlem vázaným na stacionární fázi a vytěsňovány rozpouštědlem.
Princip klíč – zámek podobný jako u reaktivity enzymů

## Slide 30: Vylučovací chromatografie
Separace podle hydrodynamického objemu molekul
porézní neadsorbující materiál s póry přibližně stejné velikosti jako rozměry molekul, které mají být odděleny – vylučovací limit.
Separace molekul na základě jejich molekulové velikost – molekulové síto. Větší molekuly (větší molekulová hmotnost) se eluují dříve

## Slide 31: Gelová chromatografie
Systém je kalibrován použitím standardů o známé molekulové hmotnosti. Neznámé molekuly - určení jejich velikostní distribuce z kalibrační křivky. Retenční čas je úměrný logaritmu molekulové hmotnosti