## Iontově selektivní elektrody

## Garant úlohy: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Cíl úlohy:

- seznámení s technikou metod založených na měření iontově selektivními elektrodami (ISE)

- porovnání aktivity fluridových iontů v závislosti na fluor obsahující komponentě u zubních past

Princip metody:

Poločlánek, který představuje ISE ponořená do zkoumaného roztoku, sestává obvykle z iontově selektivní membrány, vnitřního elektrolytu a vnitřní referentní elektrody, může být schematicky zapsán např. pro konstrukci čidla primárně reagujícího na změny aktivity iontu Q+ ve zkoumaném roztoku:

Ag (AgCl( vnitřní elektrolyt (Q+, Cl- ) ( membrána selektivní k iontům Q+ ( vzorek

Druhým poločlánkem je vnější srovnávací elektroda (kalomelová, argentochloridová apod.).

Hlavním požadavkem je, aby iontově selektivní membrána měrné elektrody dokonale oddělovala zkoumaný roztok od vnitřního elektrolytu čidla a aby byla co nejméně atakována rozpouštědly, s nimiž při měření přichází do styku.

Selektivitou ISE se rozumí, že membránový potenciál není závislý jen na aktivitě jediné elektricky nabité částice i v proměřovaném roztoku, ale na jeho hodnotě se mohou podílet i další ionty (obecně j ). Ve vztahu pro experimentálně pozorovaný potenciál E iontově selektivní elektrody (tzv. Nikolského rovnici) je vyjádřena závislost na aktivitě primárního stanovovaného iontu i , kde míru ovlivnění ostatními ionty j charakterizuje potenciometrický koeficient selektivity kpoti,j :

E = konst + f . 2,303 RT/zi F . log ( ai  + ( kpoti,j . ajzi/zj (

j

konst - zahrnuje potenciál indikační i srovnávací elektrody, případně i potenciály kapalinových spojů, f - korekce na nenernstovské chování elektrody, zi, zj - nábojová čísla složek o aktivitách ai a aj.

Klasifikace elektrod

- a)    Elektrody s pevnou membránou ("solid-state"), tj. membránou tvořenou pevnými, málo rozpustnými solemi, které mohou být založeny na monokrystalech, ztuhlých taveninách nebo polykrystalických tabletách lisovaných z práškových solí. Vnitřní elektrolyt se u tohoto typu elektrod obvykle nahrazuje kovovým kontaktem ("all-solid-state"). Membrány mohou být zhotoveny také z heterogenních směsí sraženin zabudovaných do polymerní matrice.

- b)    Elektrody s kapalnou membránou mají membrány zhotoveny z kapalných elektroaktivních sloučenin nebo z elektroaktivních pevných materiálů rozpuštěných ve vhodném organickém rozpouštědle (tzv. mediátoru) nemísitelném s vodou. Elektroaktivní látkou v kapalinových membránách může být buï iontoměnič (hydrofobní kyseliny, zásady nebo soli), nebo ionofor (valinomycin, nonactin, cyklické ethery atp.). Mezi elektrody s kapalnou membránou  patří také ty, jejichž membrána je tvořena měkčenými plasty, v málo těkavém plastifikátoru je současně rozpuštěna vhodná elektroaktivní látka. Elektrody, u nichž je plastickou membránou přímo potažen vnitřní kovový vodič jsou známy jako elektrody typu "coated-wire".

- c)    Skleněné elektrody mají membránu tvořenou různými vícesložkovými skly. Tyto elektrody patří mezi elektrody s pevnou homogenní membránou, k jejich samostatnému řazení přispívá dlouholetá tradice a způsob využití ( především pro měření pH).

- d)    Elektrody s vhodnými přídavnými membránami, jejichž potenciometrická detekční jednotka je založena na konvenčních elektrodách. Patří mezi ně tzv. plynové elektrody a elektrody s biokatalytickými membránami.

Přehled komerčně dostupných iontově selektivních elektrod

| ISE pro | typ membrány | ISE pro | typ membrány |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag+ | pevná | Cu2+ | pevná |
| Ba2+ | plastická | F- | pevná |
| BF-4 | plastická | I- | pevná |
| Br- | pevná | K+ | plastická, skleněná |
| Ca2+ | plastická | Li+ | plastická |
| Cl- | pevná | Na+ | skleněná, plastická |
| Cd2+ | pevná | NH3 | mikroporézní |
| Cl2 | pevná | NH+4 | plastická |
| ClO4- | plastická | NO-3 | plastická |
| CN- | pevná | NOx | mikroporézní |
| S2- | pevná | SO2 | mikroporézní |
| SCN- | pevná | Pb2+ | pevná |
| CO2 | mikroporézní | pH | pevná |

#### Měření iontově selektivními elektrodami

- 1.    Přímá potenciometrie zahrnuje postupy, při nichž se ze změřené hodnoty napětí elektrochemického článku zjišťuje koncentrace (nebo aktivita) iontu v roztoku. Obvykle je průběh kalibrace lineární v rozsahu 1 - 5 jednotek pX (pX = -log ai , kde ai  je aktivita primární i-té složky, zjednodušeně je aktivita nahrazena koncentrací ci, pX = -log ci ). Při předpokladu lineárního průběhu kalibrace se běžně používá jednoduchá kalibrační metoda založená na měření napětí článku ve dvou stendardních roztocích ve zvoleném koncentračním rozmezí (dvoubodová kalibrace).

- 2.    Potenciometrické titrace sleduje změnu potenciálu měrné elektrody v závislosti na objemu přidaného odměrného roztoku

Úkol měření:

- určení pracovního rozsahu fluoridové elektrody

- sestrojení kalibrační křivky NaF

- zjištění závislosti potenciálu na teplotě

- stanovení obsahu aktivních fluoridových iontů ve vzorcích zubních past

Postup:

ad 1 a 2)	Připraví se roztok NaF o koncentraci 10-1 mol/dm3 (navážením 0,2099 g NaF a doplněním destilovanou vodou do 50 ml). Postupným ředěním se připraví další roztoky o koncentracích 10-2 - 10-9 mol/dm3. Poté se připraví roztok TISAB: 11,4 ml ledové octové kyseliny, 11,6 g chloridu sodného, 0,04 g 1,2-diaminocyklohexantetraoctové kyseliny (CDTA) – pH se upraví roztokem NaOH na 5,5 a doplní se do 200 ml destilovanou vodou. Měří se potenciál jednotlivých kalibračních roztoků pomocí fluoridové intově selektivní elektrody - vždy 10 ml roztoku NaF, ke kterým se přidá 10 ml roztoku TISAB. Roztok TISAB pomocí vysoké koncentrace NaCl zajišťuje konstantní iontovou sílu měřeného roztoku, pomocí kyseliny octové a její sodné soli zaručuje nastavení pH na hodnotu 5-6 a pomocí komplexačního činidla (trans-1,2-diaminocyklohexan-N, N, N´, N´-tetraoctová kyselina) váže vícemocné kationty (Fe3+, Al3+) do stabilních komplexů a brání tak jejich komplexaci s fluoridy. Ze získaných hodnot se sestrojí kalibrační křivka.

ad 3) 	Roztok NaF o koncentraci 10-4 mol/dm3 z předchozího měření se zahřívá na plotýnce za stálého míchání. Během zahřívání se měří potenciál při dosažení teplot cca 30, 40, 50 a 60 °C.

ad 4) 	Naváží se přibližně 5 g jednotlivých vzorků zubních past, které se rozpustí v 30 ml vlažné destilované vody a roztoky se poté převedou do 50 ml odměrné baňky a následně zfiltrují. K 10 ml filtrátu se přidá vždy 10 ml roztoku TISAB a měří se potenciál.

Přístroje a zařízení:

- EcoScan Ion Meter

- Iontově selektivní fluoridová kombinovaná elektroda (Sentek, Essex, UK)